## Slide 1
Dr.Hafs T.
Chapitre III :
Transport des données PDH et SDH

## Slide 2: Rappel sur la numérisation du réseau Téléphonique
La numérisation du signal téléphonique
Le signal parole est un signal continu, il est défini à tout instant t et sa valeur à un instant t peut prendre toutes les valeurs comprises entre une tension –Vmax et +Vmax
Numérisation: transformation d’un signal continu dans le temps et à valeurs continues en une suite discrète en temps et à valeurs discrètes.

## Slide 3: Rappel sur la numérisation du réseau Téléphonique
L’intérêt du numérique par rapport à l’analogique:
Faible taux d’erreurs en numérique.
-Analogique: on transmet la forme d’onde.
Amplificateurs pour compenser les affaiblissements, amplification également du bruit, des distorsions et effet cumulatif.
-Numérique: on transmet des bits (en bande de base ou modulés).
Répéteurs qui identifient le signal (détectent la séquence de bits 0/1), le régénèrent et le réémettent pas d’ajout de bruit, pas d’effet cumulatif.
➢ Information (voix, images, musique, données) sous forme numérique possibilité de multiplexage.
➢ Débits beaucoup plus élevés en numériques.
➢ Progrès technologiques: coût des composants numériques est largement inférieur à celui des composants utilisés pour analogique.

## Slide 4: Rappel sur la numérisation du réseau Téléphonique
Pour obtenir un signal numérique à partir d'un signal analogique, on procède en trois étapes; 1. Echantillonnage: prélever régulièrement des échantillons d’un signal analogique avec une certaine fréquence

## Slide 5: Rappel sur la numérisation du réseau Téléphonique
-Repliement de spectre si la fréquence max du signal fm est supérieure à la moitié de la
fréquence d'échantillonnage fe
-La solution: Faire un échantillonnage à très haute fréquence pour déterminer la fréquence max fm, puis définir une fréquence d'échantillonnage pour laquelle la condition de Shannon est respectée fe > 2.fm.
-En téléphonie: norme CCITT (Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique) G.711 ; Échantillonnage: 8kHz ; Quantification: sur 8 bits ; Débit : 64kb/s.

## Slide 6: Rappel sur la numérisation du réseau Téléphonique
2. Quantification: approximation des valeurs d’un signal par un multiple entier d’une quantité élémentaire q (échelon de quantification)
3. Codage: c’est faire correspondre à chaque symbole d’un alphabet une représentation binaire

## Slide 7: Rappel sur Multiplexage
Le multiplexeur est un équipement qui permet de mettre en relation plusieurs utilisateurs, à travers une liaison partagée, en point à point. Il s’agit d’une méthode de gestion de l’information physique qui permet à un canal de transporter des informations de plusieurs sous canaux, et en full duplex. Un multiplexeur n voies simule sur une seule ligne n liaisons points à points. Chaque voie d’entrée et de sorties est appelée voie incidente.

## Slide 8: Rappel sur Multiplexage
Le multiplexage des voies, c'est-à-dire la voie véhiculée par le support partagé est appelée voie composite. Le partage de la voie composite peut être un partage de la bande disponible (spatial : en fréquence ou en longueur d’onde), ou un partage temporel, c'est-à-dire chaque signal utilise durant un temps prédéterminé toute la bande utile de la voie composite. Les multiplexeurs temporels relient par scrutation une voie incidente en entrée à une voie incidente en sortie durant un intervalle de temps prédéterminé, appelé IT

## Slide 9: Rappel sur Multiplexage

## Slide 10: Rappel sur Multiplexage
-Multiplexage bit à bit
Le multiplexage bit à bit consiste à insérer un bit de chaque voie (Ak, Bk, .. Nk représente un seul bit). En appelant trame, le motif élémentaire qui contient les informations de chacune des voies, chaque trame reçoit donc un bit de chaque canal avec une durée identique. Le bit Nk sera retardé par rapport au bit Ak, mais ce décalage est faible. La resynchronisation est permise par le biais de tampon.
-Multiplexage octet par octet
Le fonctionnement est identique au multiplexage bit par bit, on insère maintenant un octet de chaque canal entrant. Les informations Ak, .. Nk de chaque trame sont donc composées de 8 bits.

## Slide 11: Rappel sur Multiplexage
-Multiplexage numérique temporel
Echantillonner à 8 kHz revient à prendre un échantillon tous les 125 µs. Pour transmettre l'information issue d'une seule ligne, il faut transmettre 8bits tous les 125 µs ce qui fait une cadence de 8/125 10-6 = 64 kb/s. Les moyens technologiques permettent des transmissions à des débits beaucoup plus élevés (> 600 Mb/s). Donc pour transmettre plusieurs communications téléphoniques sur le même support il faut un multiplexage dans le temps.
L'intervalle de temps de 125 µs est appelé trame. Chaque Intervalle de Temps de 3.9 µs sera appelée IT, chaque IT constitue un canal de communication à 64 kb/s. La ligne multiplexée de débit 2.048 Mb/s transportant 32 IT est appelée Multiplex ou MIC. Le standard prévoit que 30 IT transporteront des communications téléphoniques, les 2 IT restantes transporteront les informations de synchronisation et de signalisation

## Slide 12: Rappel sur Multiplexage

## Slide 13
Plesiochronous Digital
Hierarchy ( PDH )

## Slide 14
06-96
Pour parvenir au multiplexage de plusieurs voies téléphoniques, simultanément sur un même circuit, les Européens ont adopté la trame MIC qui permet de multiplexer 30 canaux de parole, avec signalisation et synchronisation, sur un support à 2,048 Mbps.
Ce format est appelé E-1.
  A partir de ce multiplexage de base, toute une hiérarchie a été définie basée sur un multiple du canal de base à 64 kbps.
    E-1 = 2,048 Mbps ( 30 voies )
    E-2 = 8,448 Mbps ( 120 voies )
    E-3 = 34,368 Mbps ( 480 voies )
    E-4 = 139,264 Mbps ( 1920 voies )
Hiérarchie européenne

## Slide 15
10-96
Cette hiérarchie pour la téléphonie "numérique" est comparable à la hiérarchie définie pour le multiplexage "analogique" en fréquence.
Le multiplex primaire à 30 voies est regroupé par ensembles de 4 pour fournir un multiplex du second ordre de 120 voies à 8,448 Mbps. Ce débit est légèrement supérieur à la somme des 4 débits primaires car on insère dans la trame à 8 Mbps des octets de bourrage pour individualiser les 4 multiplex constituants et pour ne pas synchroniser entre eux ces derniers ( chaque circuit à 2 Mbps fonctionne avec son horloge propre ).
Plésiochronous vient du grec et signifie "presque synchrone"
Hiérarchie européenne

## Slide 16
10-96
Les Américains ont adopté un multiplex de 24 voies appelé PCM ( Pulse Code Modulation ).
  L'échantillonnage s'effectue 8000 fois par seconde ( 8 000 Hz )
  Le codage s'effectue sur 7 bits ( 128 échelons ).
  Le débit utile par voie est donc de 8 000 x 7 = 56 kbps;
  Un bit par voie sert à la signalisation de cette voie.
  Un bit est ajouté pour la synchronisation de la trame de 125 µs.
  Le débit sur le support est donc de : (7 + 1) bits x 24 = 192 +1 = 193 x 8 000 = 1544 kbps.
Hiérarchie américaine ( et japonaise )

## Slide 17
10-96
La hiérarchie américaine et japonaise est similaire à celle du reste du monde mais moins régulière.
  Elle n'est pas un multiple du canal de base ( 64 kbps ) car les bits de synchronisation ne sont pas proportionnels aux nombre de voies transportées.
  Le multiplex de base est appelé DS-1
    DS-1 = 1,544 Mbps ( 30 voies )
    DS-2 = 6,312 Mbps ( 120 voies )
    DS-3 = 32,064 Mbps ( Japon )
    DS-3 = 44,736 Mbps ( Etat Unis )
Hiérarchie américaine

## Slide 18
10-96
Hiérarchie PDH :
  Europe Etats Unis Japon
  E-4 = 139,264 Mbps
  E-3 = 34,368 Mbps DS-3 = 44,736 Mbps 32,064 Mbps
  E-2 = 8,448 Mbps DS-2 = 6,312 Mbps 6,312 Mbps
  E-1 = 2,048 Mbps DS-1 = 1,544 Mbps 1,544 Mbps
Support de communication

## Slide 19
Hiérarchie PDH :
Signal Résultant
Signal 1
Signal 2
Signal 3
Signal 4
Multiplexage

## Slide 20
A
B
C
D
E
I
1
2
3
b
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Trame à mots entrelacés
Trame à bits entrelacés
A
B
I
Bit n
Multiplexage

## Slide 21
Hiérarchie PDH Européenne :
  MUX ordre 1 (Trame MIC) 2,048 Mbps = ± 5.10-5 (± 102 bits)
  MUX ordre 2 (TNM 2/8) 8,448 Mbps = ± 3.10-5 (± 253 bits)
  MUX ordre 3 (TNM 8/34) 34,368 Mbps = ± 2.10-5 (± 687 bits)
  MUX ordre 4 (TNM 34/140) 139,264 Mbps = ± 1,5.10-5 (± 2089 bits)
Multiplexage

## Slide 22
Synchronisation des signaux plésiochrones
  Pour multiplexer des signaux numériques plésiochrones, on passe par une phase intermédiaire qui est de les rendre synchrones.
  Pour cela on utilise une justification positive qui consiste à augmenter le débit de chaque signal incident pour l'amener à un débit commun.
    Insertion non systématique d'un bit (J) par trame incidente dans un emplacement (PJ = positionnement de justification).
    PJ = soit bit J soit bit de donnée.
  Ces débits sont à nouveau augmentés jusqu'à un débit utile pour former la trame (MVT).
TNM 2/8

## Slide 23
TNM 2/8
Synchronisation des signaux plésiochrones
Débit nominal 2,048 Mbps
Débit maxi
Débit mini
Débit commun 2,052 Mbps
Débit utile 2,112 Mbps

## Slide 24
Constitution de la trame : 4 secteurs de 212 bits
Bloc service | Bloc informations Entrelacées 4 x 50 bits | I J | Bloc informations Entrelacées 4 x 52 bits | I J | Bloc informations Entrelacées 4 x 52 bits | I J | P J | Bloc informations Entrelacées 4 x 51 bits
12
bits
200
bits
4
bits
4
bits
4
bits
4
bits
208
bits
208
bits
204
bits
TNM 2/8

## Slide 25
1er secteur
Bloc service | Bloc informations Entrelacées 4 x 50 bits | I J | Bloc informations Entrelacées 4 x 52 bits | I J | Bloc informations Entrelacées 4 x 52 bits | I J | P J | Bloc informations Entrelacées 4 x 51 bits
12
bits
200
bits
4
bits
4
bits
4
bits
4
bits
208
bits
208
bits
204
bits
  Un bloc de service de 12 bits
    Un MVT de 10 bits (1111010000)
    Une alarme distante
    Un bit de parité
  50 bits d'informations pour chaque signal incident
TNM 2/8

## Slide 26
2ème et 3ème secteur
Bloc service | Bloc informations Entrelacées 4 x 50 bits | I J | Bloc informations Entrelacées 4 x 52 bits | I J | Bloc informations Entrelacées 4 x 52 bits | I J | P J | Bloc informations Entrelacées 4 x 51 bits
12
bits
200
bits
4
bits
4
bits
4
bits
4
bits
208
bits
208
bits
204
bits
  Un bit IJ pour chaque signal incident
  52 bits d'informations pour chaque signal incident
TNM 2/8

## Slide 27
4ème secteur
Bloc service | Bloc informations Entrelacées 4 x 50 bits | I J | Bloc informations Entrelacées 4 x 52 bits | I J | Bloc informations Entrelacées 4 x 52 bits | I J | P J | Bloc informations Entrelacées 4 x 51 bits
12
bits
200
bits
4
bits
4
bits
4
bits
4
bits
208
bits
208
bits
204
bits
  Un bit IJ pour chaque signal incident
  Un emplacement PJ
    Soit un bit J de justification
    Soit un bit d'information
  51 bits d'informations pour chaque signal incident
TNM 2/8

## Slide 28
Calcul des débits maxi et mini des trains incidents
Calcul de la durée de la trame
T = Nombre de bits émis par trame / débit de la trame
T = 4 x 212 / 8,448 x 106
T = 100,379 s
Débit minimum (d)
d = Nombre de bits émis / durée de la trame
d = 50 + 52 + 52 + 51 / 100,379 x 10-6
d = 2,042 Mbps
Débit maximum (D)
D = Nombre de bits émis / durée de la trame
D = 50 + 52 + 52 + 52 / 100,379 x 10-6
D = 2,052 Mbps
Calcul des deux débits moyens

## Slide 29
A
B
Soit un message de 1000 octets.
Le débit sur chaque artère est de 800 bit/s.
Le temps de traitement dans un commutateur est négligeable.
Calculer du temps de transmission d’un message de A vers B en commutation de messages.
Calculer la transmission d’un message de A vers B en commutation de paquets.
La taille du paquet est de 100 octets
EXERCICE

## Slide 30
A
B
b) Paquet = (100 X 8)/800 = 1s
Il y a 10 paquets
a) T = 4 X (1000 X 8)/800 = 40s
1s Paquet 1
2s Paquets 2 1
3s Paquets 3 2 1
4s Paquets 4 3 2 Paquet 1 arrivé
5s Paquets 5 4 3 Paquets 2 1 arrivés
6s Paquets 6 5 4 Paquets 3 2 1 arrivés
7s Paquets 7 6 5 Paquets 4 3 2 1 arrivés
8s Paquets 8 7 6 Paquets 5 4 3 2 1 arrivés
9s Paquets 9 8 7 Paquets 6 5 4 3 2 1 arrivés
10s Paquets 10 9 8 Paquets 7 6 5 4 3 2 1 arrivés
11s Paquets 0 9 8 Paquets 8 7 6 5 4 3 2 1 arrivés
12s Paquets 0 0 8 Paquets 9 8 7 6 5 4 3 2 1 arrivés
13s Paquets 0 0 0 Paquets 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 arrivés
1
2
3
4
EXERCICE

## Slide 31
On a un message de 300 000 octets à transmettre.
A chaque blocs de 65535 octets on rajoute 8 octets.
Combien faudra –t-il de cellules ?
EXERCICE

## Slide 32
Nombre de blocs :
300000/65535 = 4,5 d’ou 4 blocs (65535 x 4 = 262140 octets)
300000 – 262140 = 37860 octets
Donc on a 4 blocs de 65535 + 1 bloc de 37860
On rajoute 8 octets à chaque blocs
Maintenant on Calcul le nombre de cellules du bloc de (65535 + 8)
65543/48 = 1365,47 arrondi à 1366 cellules/blocs
EXERCICE

## Slide 33
Maintenant on Calcul le nombre de cellules du bloc de (37860 + 8)
37868/48 = 788,9 arrondi à 789 cellules
TOTAL : (4 x 1366) + 789 = 6253 cellules.
EXERCICE

## Slide 34
Hiérarchie
Synchrone

## Slide 35: SONET/SDH
■ Les inconvénients du PDH ont conduit à la définition d'une hiérarchie standard plus souple. De plus, il est devenu très vite nécessaire de pouvoir interconnecter un grand nombre de systèmes provenant de différents opérateurs (américains, européens et japonais).
■ SONET (Synchronous Optical NETwork) a été
développé par Bellcore à partir de 1985. Le CCITT
s'est joint à l'effort et a également proposé des
recommendations similaires appelées SDH
(Synchronous Digital Hierarchy).
■ Transporte tous types de trafic (IP, ATM…), fiable,
tolérant aux pannes (double anneau avec résilience).

## Slide 36: Les réseaux de transport – PDH/SDH
SDH
PDH
E1 (2M)
E2 (8M)
E3 (34M)
E4 (140M)
E5 (565M)
STM1 (155M)
STM4 (622M)
STM16 (2,5G)
STM64 (10G)
STM256 (40G)

## Slide 37
Les supports physiques sont maintenant numériques et une nouvelle hiérarchie a du être développée :
  SONET ( Synchronous Optical NETwork ) en Amérique du nord
  SDH en Europe
Ces nouvelles hiérarchies prennent toujours en compte la numérisation de la parole suivant un échantillonnage toutes les 125 µs, mais elles sont complètement synchrones :
une trame est émise toutes les 125 µs,
  la longueur de la trame dépend de la vitesse de transmission.
Hiérarchie synchrone

## Slide 38
SONET est au départ une proposition de BELLCORE (BELL COmmunication REsearch) puis un compromis a été trouvé entre les intérêts américains, européens et japonais pour l'interconnexion des différents réseaux des opérateurs et les réseaux nationaux.
SONET est devenu une recommandation de l'UIT-T. C'est une technique de transport entre deux nœuds qui permet l'interconnexion des réseaux.
La hiérarchie des débits étant différente sur les trois continents, il a fallu trouver un compromis pour le niveau de base. C'est le débit de 51,84 Mbps qui forme le premier niveau STS-1 ( Synchronous Transport Signal, level 1 ).
SONET

## Slide 39
La recommandation SDH a été normalisée par L'UIT-T (1988).
  G.707 - Synchronous digital bit rate
  G.708 - Network Node Interface for SDH
  G.709 - Synchronous multiplexing structure
La hiérarchie SDH reprend celle de SONET.
Le niveau 1 de SDH est le niveau 3 de SONET.
Synchronous Digital Hierarchy

## Slide 40
La trame de base est appelée STM-1 ( Synchronous Transport Module level 1 )
Débit
SDH
155 Mbps
STM - 1
622 Mbps
STM – 4
2,5 Gbps
STM – 16
10 Gbps
STM – 64
20 Gbps
STM – 128
40 Gbps
STM – 256
SDH

## Slide 41: Topologie des réseaux SDH
Le raccordement des usagers sur le réseau d'opérateur se fait sur des équipements de multiplexage spécifique : MIE (Multiplexeur à Injection Extraction), ou ADM (Add Drop Multiplexer).
MIE
F.O.
F.O.
Affluents
2 Mbps, 34 Mbps, …
Agrégats
Réseau d'abonnés
Réseau d'opérateur

## Slide 42: Topologie des réseaux SDH
MIE
MIE
MIE
MIE
Il existe trois types de topologie pour les réseaux SDH :
Boucle ou anneau

## Slide 43: Topologie des réseaux SDH
MIE
MIE
Il existe trois types de topologie pour les réseaux SDH :
Bus

## Slide 44: Topologie des réseaux SDH
Etoile
MIE
MIE
MIE
MIE
MIE
Il existe trois types de topologie pour les réseaux SDH :

## Slide 45
SDH
Synchronous Digital Hierarchy
Architecture

## Slide 46
La trame SDH de base
  Le temps de base correspond toujours à 125 µs ( 8 000 trames par seconde ).
  Chaque trame comprend 9 rangées de 270 octets.
  La zone de supervision comprend 9 octets en début de rangée pour délimiter et gérer la trame.
  L'information transportée est indiquée par un pointeur situé dans la zone de supervision.
  La zone d'information forme un conteneur virtuel, l'information peut déborder d'une trame sur la suivante, la fin est repérée par un "pointeur de fin" dans la zone de supervision.
SDH

## Slide 47
SDH

## Slide 48
SDH

## Slide 49
La trame SDH de base ( STM-1 )
SDH

## Slide 50
Suivant le type de trame utilisée, SDH permet des débits hiérarchisés de quelques centaines de mégabits par seconde à plusieurs gigabits par seconde
SDH

## Slide 51
Trame de base SDH
Les données sont transportées dans des trames synchrones {Synchronous Transport Module) et « empaquetées » dans des conteneurs virtuels {Virtual Container) qui englobent les données d’un même paquet réparties sur plusieurs trames. Les trames sont émises toutes les 125 ps.
La trame de base STM-1 comporte 9 x 270 octets (9 rangées de 270 octets). Chaque rangée contient une partie en-tête et une partie données :
• TOH (Transport OverHead) : en-tête de transport sur 9 octets (par rangée), contient des fanions, des informations d’erreur de trames, et la valeur du décalage du paquet de données ;

## Slide 52
Trame de base SDH
• POH (Path OverHead) : en-tête de routage sur 1 octet, contient un identificateur de chemin (adressage au format E.164) contrôlé par une information d’erreur ; • Champ des données : plage de 9 x 261 octets dans laquelle sont placés les paquets de données (Synchronous Payload Envelope). Pour pouvoir adapter en temps et en longueur le format des paquets de données aux réseaux et aux protocoles de niveaux supérieurs, un décalage dont la valeur se trouve dans l’en-tête de transport TOH est introduit.

## Slide 53
9 octets
261 octets
Surdébit de section (SOH)
1
2
3
5
6
7
8
9
4
(UA)
Pointeur + POH
Trame de base SDH avec conteneurs

## Slide 54: Synchronous Digital Hierarchy
Le concept de la hiérarchie SDH repose sur une structure de trame où les signaux affluents destinés à être transportés sont encapsulés dans un conteneur.
A chaque conteneur est associé un sur-débit de conduit réservé à l'exploitation de celui-ci.
Le conteneur et son sur-débit forment le conteneur virtuel (VC : Virtual Conteneur).

## Slide 55
Surdébit de conduit
J1
B3
C2
F2
H4
Z3
Z4
Z5
G1
B3 = Contrôle de parité pour le conduit
C2 = Indication du type de charge utile
F2 = Canal de communication utilisateur
J1 = Vérification de la continuité du conduit
G1 = Indication d'alarme distante
H4 = Indication de trame multiple
Z3-Z5 = Réservé
POH (Path OverHead)

## Slide 56
La trame SDH de base
  La trame offre une capacité totale de 2 430 octets toutes les 125 µs.
  Les 9 premières colonnes (81 octets) ne contribuent pas au transport d'information et constituent un surdébit utilisé pour délimiter et gérer la trame.
  Les 2 349 octets restants constituent un conteneur virtuel, lui-même constitué d'une colonne (9 octets) transportant le surdébit de conduit POH (Path OverHead) et du conteneur proprement dit, offrant une capacité de transmission de 2 340 toutes les 125 µs soit un débit de 149 760 kbps.
  Le surdébit de conduit est utilisé pour des fonctions de gestion ( parité, type de charge utile, continuité du conduit...)
SDH

## Slide 57
Les signaux à transporter proviennent de liaisons qui peuvent être synchrones ou asynchrones. Pour faciliter leur transport, on les accumule dans un conteneur virtuel (VC).
Il y a différents conteneurs virtuels pour chaque type de signal à transmettre.
Le transport de ces conteneurs sur les trames (STM-n) s'effectue par multiplexage temporel
SDH

## Slide 58: Conclusion
La hiérarchie numérique synchrone offre une grande souplesse d'exploitation grâce à sa capacité de modification rapide de la configuration du réseau de transmission.
Cette capacité découle de l'importance des sur-débits qui véhiculent les fonctions de supervision et de commande et se traduit par une plus grande offre de service auprès des entreprises.
le coût d'équipement SDH/ATM reste encore très élevé et doit faire face à d'autre technologie.