## Slide 1: Généralités sur les procédés
Prof. M. Ramdani
Département d’Électronique
Faculté des sciences de l’Ingénieur
Université Badji-Mokhtar de Annaba

## Slide 2: 1. Modélisation
Modélisation analytique
- Lois physico-chimiques
- Bilan de masse
- Bilan d’énergie
- Bilan de concentration
Modélisation empirique
- Linéaire : ARX, ARMAX, CARIMA
- Non linéaire : NARX, NARMAX (réseaux de neurones, logique floue)

## Slide 3
L’objectif principal est le contrôle des systèmes. Mais, en premier lieu, C’est quoi un système ?
Système – un ensemble de composantes interconnectées qui travaillent ensemble vers un certain objectif
Les systèmes peuvent être :
- Physique
- Biologique
- Economique
- Social

## Slide 4
Processus électro-mécaniques
- Robotique/Mécatronique
Processus Pétro-chimiques
Processus énergétiques
Bioprocessus
- Fermentation (industrie Agro-alimentaire)
- Traitement des eaux
- Serre agricole

## Slide 5: Concepts de base: Prenons un procédé chimique-Réacteur chimique agité en continu (CSTR)

## Slide 6
Pour le CSTR, à l’état stationnaire, on a
Tout = Tin+Q/(wC)
où C est la chaleur spécifique du liquide
Donc nous avons aussi le terme :
▪ Processus-un autre nom du système; qui indique l’idée qu’un système “processes” ou agit sur une partie ou toutes les variables du système d’une manière causale.
▪ Procédé- un autre nom du système.

## Slide 7
▪ Variables- peuvent être classées comme
- Entrées : variables qui causent une sortie
- Sorties : variables qui résultent de/répandent à une
entrée
- Paramètres : variables qui sont fixés à cause de
contraintes sur le systèmes
▪ Ex- Pour le CSTR on peut identifier
- Entrée : Tin, w, Q
- Sortie : Tout
- Paramètres : C

## Slide 8
Note : On utilise souvent diagramme blocs pour représenter les systèmes ou processus et leurs relations d’E/S

## Slide 9
▪ Ex: CSTR
▪ Note : Aucune information est impliquée dans un tel diagramme a propos du traitement réel qui se déroule à l’intérieur du processus

## Slide 10
▪ Variables- peuvent être classées comme
- Manipulées : Entrées que nous pouvons manipuler
- Exogènes : Entrées externes au système et qui ne
peuvent pas être changer par le contrôleur
(perturbations, bruits)
- Sorties mesurées : les sorties qui peuvent être captées
- Autres sorties : variables d’intérêt mais qui ne peuvent pas être
mesurées
▪ Ex- Pour le CSTR on peut identifier
- Variable manipulée : Q
- Variables exogènes : w, Tin
- Variables de sortie : Tout

## Slide 11
▪ Cette classification de variables est donnée par le diagramme bloc :

## Slide 12
▪ Alternativement, on peut tracer ce diagramme bloc

## Slide 13
Maintenant, après avoir défini « système», c’est quoi un système de contrôle
▪ Contrôle- Afin de maintenir des conditions désirées (sortie) dans un système (physique) en ajustant des variables sélectées (entrées)
▪ Système de contrôle- un système dont les constituants ont été configurés afin de produire un comportent désirée
▪ Ingénierie des systèmes de contrôle – Développer une certaine configuration des constituants d’un système afin d’atteindre des performances désirées.

## Slide 14
“Feedback Systems”
Le mot clé dans cette définition est “feedback”
“Feedback” utilisation d’une sortie du système pour influencer une entrée du même système.
Le bouclage est une caractéristique
essentielle pour un système de contrôle

## Slide 15
Ex: CSTR
Supposons que notre objectif est d’avoir
Tout = Tsp
où ‘sp’ signifie ‘set point’
Propose trois solutions

## Slide 16
Solution 1: Etant données Tin, w, Soit
Q =wC(Tsp-Tin)
Ceci travaille jusqu’à ce queTin change et/ou w change
Ceci propose une autre solution

## Slide 17
Solution 2: Mesurer Tin, w, et calculer
Q=wC(Tsp-Tin)
Cette configuration “feedforward” est meilleure, mais nécessite une autre solution

## Slide 18
Solution 3: Mesurer Tout et ajuster Q

## Slide 19
La solution 3 est appelée “Closed-Loop Control”

## Slide 20
Contrôle multivariable ?
Soit le Réacteur chimique
A cause de l’interaction des variables, l’existence de plusieurs boucles décentralisées peut provoquer des actions opposées

## Slide 21: Cas d’étude 1 : Procédé solaire

## Slide 22: EX 2,

## Slide 24: Cas d’étude 2 : Bioprocessus