## Slide 1: Chapitre 1 Architecture des réseaux
1- Généralité sur les réseaux
2- Classification des réseaux
3- Topologies des réseaux
4- Protocoles de communication
5- Techniques de transmission de données

## Slide 2: Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données
« réseau » définit un ensemble d'entités (objets, personnes, etc.) interconnectées les unes avec les autres
Un réseau permet ainsi de faire circuler des éléments matériels ou immatériels entre chacune de ces entités selon des règles bien définies.
Citez quelques exemples de réseaux selon un type d’entité défini ?
Un réseau informatique peux servir (entre-autres) à:
  Le partage de ressources
  La communication entre personnes / ou entre process

## Slide 3: Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données
Les constituants matériels d'un réseau:
  Support de transmission (liaison physique)
  Equipement d’interconnexion (Nœuds, passerelles….)
  Equipement terminaux (Ordinateur, serveur, périphérique…)

## Slide 4: Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données
Le Support de transmission
  Les supports utilisés peuvent être :
Support | Avantages | Inconvénients
Cuivre | Faible coût | Sensible aux EMI (ElectroMagnetic Interferences)
Fibre Optique | - Pas sensible aux EMI - Large bande - Peu d’atténuation | Coût élevé.
Sans Fil | Mobilité, flexibilité | Très sensible aux EMI.

## Slide 5: Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données
Supports de transmission
Le câble coaxial
  Conducteur unique au centre du câble, et tresse métallique entourant le câble sur toute sa longueur.
La paire torsadée
  Variantes (blindée, non blindée, doublement blindé)
La fibre optique
  Une diode électroluminescente (LED) ou un Laser est commandé par un signal à émettre.

## Slide 6: Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données
Equipement d’interconnexion

## Slide 7: Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données
Concentrateur ou HUB
  Dispositif qui reçoit, contrôle et régénère les signaux reçus sur chaque port
Commutateur ou SWITCH:
  Un commutateur est un concentrateur qui filtre et achemine les paquets selon leur adresse MAC,
Répéteur
  C’est un dispositif amplificateur qui vient se mettre en série sur le câblage, pour régénérer les signaux électriques, donc faire face au atténuation du signal.
Routeur
  Dispositif d’aiguillage qui permet de faire transiter des paquets définis.
Modem
  Permet d’utiliser une liaison de type analogique (téléphonique en général) pourtransmettre des données numériques

## Slide 8: Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données
On peut distinguer trois types de réseaux en fonction des distances entre les équipements
informatiques :
  Les réseaux longue distance (Wide Area Network) > 100km
  Les réseaux métropolitains (Metropolitan AN) > 1km
  Les réseaux locaux (Local AN) < 1km
  RLI : Réseaux Locaux Industriels

## Slide 9: Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 10: Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 11: Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données
Topologie en Bus:
  Cette organisation est une des plus simples. Tous les éléments sont reliés à une même ligne de transmission par l’intermédiaire de câbles.
  La typologie bus se met en œuvre soit par chaînage des équipements les uns avec les autres, soit par connexion via un boîtier de raccordement au câble principal

## Slide 12: Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données
Topologie en étoile
  Cette typologie est la plus courante, car elle présente l’avantage d’être très souple en matière de gestion et de dépannage.
  Les stations finales sont reliées ensemble à travers un équipement intermédiaire (répéteur, commutateur).
  La défaillance d’un nœud ne perturbe pas le fonctionnement global du réseau,
  En revanche, l’équipement intermédiaire qui relie tous les nœuds constitue un point unique de défaillance

## Slide 13: Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données
Topologie Anneau
  Les données circulent de machine en machine. Une machine ne voit que la précédente et la suivante via des liaisons point à point.
  Les données sont disponibles de manière séquentielle sur les postes.
  Variante de la topologie Etoile
Topologie Arbre
  C’est une architecture hiérarchisée. Les données remontent l’arborescence puis redescendent. Une panne ne compromet le trafic que des nœuds en dessous.

## Slide 14: Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données
Architectures mixtes
  Toutes les combinaisons des topologies précédentes peuvent être faite pour constituer une topologie plus complexe.

## Slide 15
Un protocole de communication est une spécification de plusieurs règles pour un type de communication particulier.
Le modèle OSI (Open System Interconnexion) a été créé par l’ISO (Organisation internationale de normalisation) dans le but d’offrir une base commune à la description de tout réseau informatique.
Dans ce modèle, On a les règles suivantes:
  l’ensemble des protocoles d’un réseau est décomposé en 7 parties appelées couches OSI, numérotées de 1 à 7.
  Chaque couche supporte un protocole indépendamment des autres couches,
  Chaque couche procure des services à la couche immédiatement supérieure
  Chaque couche requiert les services de la couche immédiatement inférieure,
Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 16: Protocoles de Communication
Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 17
La Couche physique
La couche physique décrit les caractéristiques physiques de la communication, comme les conventions à propos de la nature du médium utilisé pour les communications (les câbles, les liens par fibre optique ou par radio), et tous les détails associés comme les connecteurs, les types de codage ou de modulation, le niveau des signaux, les longueurs d’ondes, la synchronisation et les distances maximales.
Rôle
Assure la transmission d’une suite de bits sur le média de transmission.
Exemples de protocoles :
CSMA, RS-232, ADSL… etc
Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 18
La Couche Liaison
La couche de liaison de données spécifie le contrôle d’accès au media et comment les paquets sont transportés sur la couche physique, et en particulier le tramage (les séquences de bits particulières qui marquent le début et la fin des paquets). Les en-têtes des trames Ethernet, par exemple, contiennent des champs qui indiquent à quelle machine du réseau un paquet est destiné.
Rôle
Assure la transmission sans erreur d’un paquet de données, et l’accès au média.
Exemples de protocoles:
ARCnet , Ethernet, Token ring…etc
Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 19
La Couche Réseau
la couche de réseau résout le problème de l’acheminement de paquets à travers un seul réseau. Avec l’avènement de la notion d’interconnexion de réseaux, des fonctions additionnelles ont été ajoutées à cette couche, et plus spécialement l’acheminement de données depuis un réseau source vers un réseau destinataire. Ceci implique généralement le routage des paquets à travers un réseau de réseaux, connu sous le nom d’Internet.
Rôle
Assure le routage (adressage, transmission à travers plusieurs réseaux)
Exemples de protocoles
IP, ICMP, IGMP… etc
Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 20
La Couche Transport
Les protocoles de la couche de transport peuvent résoudre des problèmes comme la fiabilité des échanges (« Les données sont-elles arrivées à destination ? »), l’adaptation automatique à la capacité des réseaux utilisés, et le contrôle de flux. Il assure également que les données arrivent dans l’ordre correct. Dans la suite de protocoles TCP/IP, les protocoles de transport déterminent aussi à quelle application chaque paquet de données doit être délivré
Rôle
Assure la fragmentation des données en paquets transmissibles, et la reconstitution.
Assure l’arrivée des données sans altération et dans l’ordre, avec retransmission en cas de perte.
Exemples de protocoles
TCP, UDP, RTP, SPX,
Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 21
La Couche Session
synchronise et gère les échanges pour le compte de la couche présentation, et assure les communications et les liaisons correctes entre les systèmes. Elle définit aussi l’ouverture des sessions sur les équipements du réseau
Rôle
Assure la connexion logique entre 2 stations (Continuité d’un échange)
Exemples de protocoles
ISO8327, RPC, Netbios
Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 22
La Couche Presentation
Elle définit la manière dont les données vont être représentées. Elle convertie les données pour assurer leur interprétation par tous les systèmes.
Rôle
Assure la compatibilité des données entre stations (règles d’encodage).
Exemples de protocoles
HTML, XML
Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 23
La Couche Application
C’est dans la couche application que se situent la plupart des fonctions applications du réseau. Elle est l’interface avec l’utilisateur, et fait parvenir les requêtes à la couche de présentation.
Rôle
Fournit les services attendus à l’application (signification des données transmises.)
Exemples de protocoles
HTTP (World Wilde Web), FTP (transfert de fichiers), SMTP (messagerie), SSH (connexion à distance sécurisée), DNS (recherche de correspondance entre noms et adresses IP) et beaucoup d’autres.
Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 24
Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 25
Echanges de données
Simplex
  Liaison unidirectionnelle entre un émetteur et un récepteur.
  Transmission dans un seul sens, sans retour.
Exemples
  Câble TV
Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 26
Full duplex
  Liaison bidirectionnelle.
  2 canaux de transmission sont utilisés, un dans chaque direction.
Exemple
  Liaison RS232 des PC
Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 27
Half duplex
  Liaison bidirectionnelle.
  1 canal de transmission est partagé, Il est utilisé dans un sens et dans l’autre.
  Une règle doit définir comment gérer l’accès au média.
  Moins cher, plus facile, mais plus lent.
Exemple
  De nombreux bus de terrain
Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 28
Liaison synchrone, asynchrone
a) Liaison synchrone
Dans ce type de liaison on transmet une horloge avec le signal, les instants de lecture de l'information sont donnés par les fronts de cette horloge. Cette solution est fiable, mais nécessite des fils supplémentaires pour l’horloge.
b) Liaison asynchrone
Les horloges émetteur et récepteur doivent pouvoir se resynchroniser pour que l'information puisse être lue dans de bonnes conditions.
=> Synchronisation de l'horloge récepteur par le message lui-même.
Pour des raisons pratiques, seule la Liaison asynchrone est utilisée dans les réseaux, car on privilégie la simplicité de câblage.
Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 29
Modulation du signal
Bande de base
C’est la modulation la plus utilisé pour les transmissions
  par conducteurs électriques
  par fibre optique
Pour fonctionner, chaque station doit être ajustée sur
  La fréquence (durée de chaque bit)
  Les niveaux de signal correspondant à un 1 et à un 0.
Modulation de Frequence (FM) et Modulation d’Amplitude (AM)
Utilisées pour des transmissions sans fils
Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 30
NRZ – Non Retour à Zéro
• Principe
  Un 0 logique est codé par un niveau de tension.
  Un 1 logique est codé par un autre niveau de tension.
Exemple : RS232
  Un 1 logique est codé par la tension -12 V
  Un 0 logique est codé par la tension +12V
Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 31
NRZ – Non Retour à Zéro
Avantages
  Très grande simplicité
Inconvénients
  En cas de longue suite de niveaux identiques
    Il n’y a plus de transition.
    Donc, plus de possibilité de synchroniser l’horloge locale.
Variante Bipolaire
  Codez la séquence du dernier exemple en utilisant le codage NRZ bipolaire !!
Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 32
RZ – Retour à Zéro
Principe
  Similaire au codage NRZ, sauf que le signal revient toujours à 0 V au milieu du temps de bit.
Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 33
RZ – Retour à Zéro
Avantages
  Simplicité
  Possibilité de resynchroniser l’horloge à chaque bit.
Inconvénients
Doublement de la fréquence
  Nécessite un média avec une bande passante deux fois plus large
Variante Bipolaire
  Codez la séquence du dernier exemple en utilisant le codage NRZ bipolaire !!
Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 34
Manchester
Le signal commute toujours à mi période.
  Si le bit vaut 0, la commutation sera de -1==> 1.
  Si le bit vaut 1, la commutation sera de 1 ==> -1.
Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 35
Avantages
La transition à chaque demi période est garantie
  synchronisation de l’horloge fiable et précise.
Inconvénients
  Doublement de la fréquence
Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 36
Manchester différentiel
  Un 0 logique est codé par une transition de même sens que la précédente.
  Un 1 logique est codé par une transition de sens opposé à la précédente.
Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 37
Avantages
  La transition à chaque demi période est garantie
  synchronisation de l’horloge fiable et précise.
Inconvénients
  Doublement de la fréquence
Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 38
Techniques d’accès au canal
  Technique de jeton (Token)
  CSMA/CA (carrier sense multiple access / collision avoidance)
  CSMA/CD (carrier sense multiple access / collision detection)
  … ETC
Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données

## Slide 39: Merci Pour Votre Attention

## Slide 40: Architecture des réseaux 1- Généralité sur les réseaux 2- Classification des réseaux 3- Topologies des réseaux 4- Protocoles de communication 5- Techniques de transmission de données
Technique de jeton
Cette technique peut-être utilisé dans une topologie en anneau ou en bus.
  Un jeton circule sur le réseau, inclus dans la trame
  La trame passe de station en station (régénérée)
  Le jeton est libre ou occupé (droit d’émettre)
  Trame = jeton + adresse + message
  La trame retourne jusqu’à l’émetteur