## Slide 1
Administration des services réseaux
Dr.Hafs T.

## Slide 2
Introduction

## Slide 3: Les phases de communication
1) Connexion : le client effectue une connexion TCP/IP sur le serveur. Le serveur accepte la connexion.
2) Requête : le client émet sa requête ; cette requête est composée par une commande comme GET suivie d'un espace et de l'adresse du document et suivie du caractère CR (Retour Chariot) à la fin.
3) Réponse : le serveur expédie le document demandé, c'est un fichier HTML par exemple.
4) Fermeture : le serveur coupe la connexion.

## Slide 4: TCP/IP
Le sigle TCP/IP signifie «Transmission Control Protocol/Internet
Protocol»
TCP/IP représente d'une certaine façon l'ensemble des règles de communication et se base sur la notion adressage IP, c'est-à-dire le fait de fournir une adresse IP à chaque machine du réseau afin de pouvoir acheminer des paquets de données.
Afin de pouvoir appliquer le modèle TCP/IP à n'importe quelles machines, le système de protocoles TCP/IP a été décomposé en plusieurs modules effectuant chacun une tâche précise. Ainsi, les données (paquets d'informations) qui circulent sur le réseau sont traitées successivement par chaque couche, qui vient rajouter un élément d'information (appelé entête) puis sont transmises à la couche suivante.

## Slide 5: IP

## Slide 6: Le modèle TCP/IP
Le modèle TCP/IP, inspiré du modèle OSI (Open Systems Interconnection), reprend l'approche modulaire (utilisation de modules ou couches) mais en contient uniquement quatre :

## Slide 7: Le modèle TCP/IP
Comme on peut le remarquer, les couches du modèle TCP/IP ont des tâches beaucoup plus diverses que les couches du modèle OSI, étant donné que certaines couches du modèle TCP/IP correspondent à plusieurs couches du modèle OSI. Les rôles des différentes couches sont les suivants :
Couche Accès réseau : elle spécifie la forme sous laquelle les données doivent être acheminées quel que soit le type de réseau utilisé.
Couche Internet : elle est chargée de fournir le paquet de données (datagramme).
Couche Transport : elle assure l'acheminement des données, ainsi que les mécanismes permettant de connaître l'état de la transmission.
Couche Application : elle englobe les applications standard du réseau.( FTP,smtp…).

## Slide 8: Administration des réseaux
Principe général
L’administration d’un réseau suppose l’existence d’un système d’information décrivant le réseau de l’entreprise et recensant toutes les données et événements relatifs à chaque constituant du réseau administré

## Slide 9: Administration des réseaux
Structure d’un système d’administration
Un système réseau comporte un grand nombre de composants (objets) que le système d’administration surveille. Dans chaque objet, un programme en tâche de fond (daemon) transmet régulièrement, ou sur sollicitation, les informations relatives à son état.
Les échanges s’effectuent à deux niveaux : entre le composant administré (processus agent) et sa base d’information (MIB, Management Information Base) d’une part, et d’autre part, entre le composant et le programme d’administration (processus manager).

## Slide 10: Administration des réseaux
Structure d’un système d’administration

## Slide 11: L’ADMINISTRATION VUE PAR L’ISO
L’ISO ne spécifie aucun système d’administration de réseau, elle définit un cadre architectural général (ISO 7498-4, OSI Management Framework) et un aperçu général des opérations de gestion des systèmes (ISO 10040, OSI System Management).
Ces documents de base décrivent trois modèles :

## Slide 12: L’ADMINISTRATION VUE PAR L’ISO
– Un modèle organisationnel ou architectural
(MSA, Managed System and Agents) qui organise la gestion OSI et définit la notion de systèmes gérés et gérants (DMAP, Distributed Management Application Processus)

## Slide 13: Modèle informationnel
Ce standard décrit une méthode de définition des données d’administration.
L’ensemble des éléments gérés est orienté objet et constitue une MIB (Management Information Base : ISO 10165) qui contient toute les informations administratives sur ces objets :
  Ponts
  Routeurs
  Cartes. . . .
L’ADMINISTRATION VUE PAR L’ISO

## Slide 14: L’ADMINISTRATION VUE PAR L’ISO
– Le modèle fonctionnel (SMFA, Specific Management Function Area) qui répartit les fonctions d’administration en 5 domaines (aires) fonctionnels

## Slide 15: L’ADMINISTRATION VUE PAR L’ISO
➤ Gestion des anomalies
– la surveillance des alarmes (filtre, report... ), – le traitement de celles-ci, – la localisation et le diagnostic des incidents, – la mémorisation des anomalies (journalisation), – la définition des opérations curatives...
➤ Gestion de la comptabilité
La comptabilité comporte les tâches suivantes : – définition des centres de coût, – mesure des dépenses de structure (coûts fixes) et répartition, – mesure des consommations par service, – imputation des coûts.

## Slide 16: L’ADMINISTRATION VUE PAR L’ISO
➤ Gestion de la configuration et des noms ➤ Gestion des performances La gestion des performances comprend notamment : – la collecte d’informations (mesure du trafic, temps de réponse, taux d’erreur... ), – le stockage (archivage... ), – l’interprétation des mesures (calculs de charge du système... ). La gestion des performances nécessite de disposer d’outil de modélisation et de simulation pour évaluer l’impact d’une modification de l’un des paramètres du système.

## Slide 17: L’ADMINISTRATION VUE PAR L’ISO
➤ Gestion de la sécurité L’ISO a défini cinq services de sécurité : – les contrôles d’accès au réseau, – la confidentialité (les données ne sont communiquées qu’aux personnes, ou processus autorisés), – l’intégrité (les données n’ont pas été accidentellement ou volontairement modifiées ou détruites), – l’authentification (l’entité participant à la communication est bien celle déclarée), – le non-désaveu (impossibilité pour une entité de nier d’avoir participé à une transaction).

## Slide 18: Les services de la couche application
Applications P2P communes:
  eDonkey
  eMule
  Shareaza
  BitTorrent
  Bitcoin
  LionShare
De nombreuses applications P2P n’utilisent pas une base de données centrale pour enregistrer tous les fichiers disponibles sur les peers .
Applications P2P communes
Notes: 10.1.2.3
Many P2P applications do not use a central database to record all the files available on the peers. Instead, the devices on the network each tell the others what files are available when queried, and use the file sharing protocol and services to support locating resources.

## Slide 19: Les services de la couche application
La couche application contient toutes les fonctions qui permettent la communication entre systèmes différents.
Cette couche est le point de contact entre l'utilisateur et le réseau. C'est donc elle qui va apporter à l'utilisateur les services de base offerts par le réseau, comme par exemple le transfert de fichier, la messagerie...

## Slide 20: Les services de la couche application
Les applications réseau sont de type client- serveur
  Le module client est le demandeur de services
  Le module serveur fournit des services en réponse aux demandes du client.
La couche application gère les programmes de l'utilisateur pour lesquels les ordinateurs ont été achetés.
La couche fournit à ces utilisateurs quelques applications et services généraux que nous allons voir (Telnet, FTP, ...).

## Slide 21: Les services de la couche application
Il existe de nombreux protocoles : HTTP, SMTP, DHCP, DNS,…
De nouveaux protocoles sont toujours en cours d'élaboration.
Notes: 10.1.1.2
Most applications, like web browsers (using HTTP) or email clients (using SMTP and PoP), incorporate the functionality of the application, presentation and session layers.

## Slide 22: Les services de la couche application
Domain Name Service Protocol (DNS) - utilisé pour résoudre des noms Internet en adresses IP.
Telnet - protocole d'émulation de terminal utilisé pour fournir un accès distant aux serveurs et périphériques réseau.
Dynamic Host Control Protocol (DHCP) - utilisée pour attribuer une adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par défaut et le serveur DNS pour un hôte
HyperText Transfer Protocol (HTTP) - utilisé pour transférer des fichiers qui composent les pages Web du World Wide Web
Notes: 10.1.1.4

## Slide 23: Les services de la couche application
File Transfer Protocol (FTP) - utilisé pour le transfert interactif de fichiers entre systèmes
Trivial File Transfer Protocol (TFTP) - utilisé pour le transfert de fichier actif sans connexion.
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) - utilisé pour le transfert de messages électroniques et les pièces jointes
Post Office Protocol (POP) - utilisé par les clients de messagerie de récupérer le courrier à partir d'un serveur distant
Notes: 10.1.1.4

## Slide 24: Les services de la couche application
Trois protocoles de couche Application sont usuellement impliqués dans le travail quotidien:
HyperText Transfer Protocol (HTTP)
  Pour naviguer sur le Web.
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
  Utilisé pour permettre aux utilisateurs d'envoyer des courriels.
Post Office Protocol (POP)
  Utilisé pour permettre aux utilisateurs de recevoir des courriels.
Notes: 10.2.1.1

## Slide 25: Les services de la couche application
Quand une adresse Web ou Uniform Resource Locator (URL ) est tapée dans un navigateur Web , celui-ci établit une connexion au service Web s'exécutant sur ​​le serveur en utilisant le protocole HTTP.
Exemple  URL: http://www.google.com/index.html
En premier lieu, le navigateur interprète les trois parties
de l’URL:
  1. http (Protocole ou programme)
  2. www.google.com (Nom du serveur)
  3. index.html (Nom du fichier spécifique demandé)
  Le navigateur fait ensuite appel à un serveur de noms pour convertir l’adresse www.google.com.
  À l’aide du protocole HTTP, le navigateur envoie une requête GET au serveur et demande le fichier index.html.
  En réponse, le serveur envoie le code HTML de cette page Web au navigateur. Celui-ci déchiffre le code HTML et formate la page.
Notes: 10.2.1.2

## Slide 26: Les services de la couche application
HTTP a été développé pour publier et récupérer des pages HTML.
Utilisé pour le transfert de données.
Indique un protocole de requête / réponse.
Trois types de messages communs:
GET: requête client pour les données.
POST et PUT: sont utilisés pour envoyer des messages qui téléchargent des données au serveur Web.
  HTTP est pas un protocole non sécurisé.
HTTPS (HTTP Secure) est sécurisé.
HTTPS utilise l'authentification et le chiffrement pour sécuriser les données.
HTTPS crée une charge et un temps supplémentaires de traitement sur ​​le serveur, dûs au chiffrement et au déchiffrement du traffic.
HTTP et HTTPS
Notes: 10.2.1.3

## Slide 27: Les services de la couche application
Utilisent une application appelée agent utilisateur de messagerie (client de messagerie)
Permet aux messages d‘être envoyés.
Place les messages reçus dans la boîte aux lettres du client.
SMTP - Envoyer un email à partir d'un client ou un serveur.
POP - Recevoir des e-mails à partir d'un serveur de messagerie
IMAP - Internet Message Access Protocol
Un client récupère son email, en utilisant un des deux protocoles : POP ou IMAP
SMTP, POP et IMAP
Envoi courriel en utilisant SMTP
Réception courriel en utilisant POP
Agent utilisateur courriel
(MUA)
Les clients envoient du courriel en utilisant SMTP et reçoivent du courriel en utilisant POP3
Notes: 10.2.1.4

## Slide 28: Notions de ports de service
Un serveur (ordinateur que l'on contacte pour des services tels que FTP, Telnet, ...) possède des numéros de port fixes auxquels l'administrateur réseau a associé des services. Les ports d'un serveur sont généralement compris entre 0 et 1023.
Le numéro de protocole identifie le protocole de la couche au-dessus de IP à laquelle les données doivent être passées. exemple TCP protocole 6
Après que IP a passé les données au protocole de transport (TCP ou UDP), ce dernier les transmet aux processus d'application appropriés qui sont eux identifiés par des numéros de port. exemple Telnet port 23
Notes: 10.2.1.4

## Slide 29: Notions de ports de service
N° couche ISO | Protocole | N° de protocole ou N° de port
3 | IP | 4
4 (transport) | UDP | 17
4 (transport) | TCP | 6
3 | ICMP | 1
3 | IGMP | 2
3 | RSVP | 46
3 | ESP | 50
3 | AH | 51
3 | GRE | 47
3 | EGP | 8
3 | IGP | 9
3 | IGRP | 88
3 | OSPF | 89
Notes: 10.2.1.4

## Slide 30: Notions de ports de service
3 | BGP | 179
3 | BOOTP | 67 / 68
4 | XOT | 1998
5 | LDAP | 389
5 | DNS | 53
7 (application) | SNMP | 161 / 162
7 (application) | TACACS | 65
7 (application) | TFTP | 69
7 (application) | NTP | 123
7 (application) | HTTPS | 443
7 (application) | FTP | 20 / 21
7 (application) | Telnet | 23
7 (application) | SMTP | 25
7 (application) | IMAP4 | 143
7 (application) | POP3 | 110
7 (application) | HTTP | 80
7 (application) | TACACS | 65
7 (application) | RTSP | 554
7 (application) | Printer | 515
7 (application) | IRC | 194
7 (application) | LotusNotes | 1352
7 (application) | pcanywhere | 5361 / 5362
Notes: 10.2.1.4