## Slide 1
Dr.Hafs T.
Chapitre II Simple Network Management Protocol
SNMP

## Slide 2: Historique
Pour répondre aux besoins d ’administration du réseau Internet, l’IETF (Internet Engineering Task Force) a créé, en 1988, un protocole : SNMP (Simple Network Management Protocol).
Rôle du SNMP :
Fédérer en un standard unique des protocoles multiples liés aux équipementiers.
Déploiement rapide et à moindre coût.

## Slide 3: Généralités
L’environnement SNMP répond à trois objectifs :
  Permettre la configuration des éléments d’un réseau
  Détecter et analyser les fautes d’un réseau
  Surveiller les performances d’un réseau

## Slide 4
Les différentes versions de SNMP
SNMPv1 (ancien standard) : Première version apparue en 1989.
SNMPsec (historique): Ajout de sécurité par rapport à la version 1
SNMPv2p (historique) : Ajout de nouveau type de données.
SNMPv2c (expérimental) : Amélioration des opérations du protocole
SNMPv2u (expérimental) : Implémente la version 2c en ajoutant la sécurité utilisateurs.
SNMPv2* (expérimental) : Combinaison des meilleures parties de v2u et v2p.
SNMPv3 (nouveau standard) : La sécurité avant tout.

## Slide 5: Généralités
Le protocole SNMP comprend trois composantes :
La station
d’administration
Les nœuds
administrés
Le protocole de
communication
Généralités

## Slide 6: Les nœuds administrés
Les nœuds administrés contiennent un agent SNMP (ou compatible SNMP). Ils fournissent des informations à partir d’une base de données dont les éléments reflètent l’état de l’objet qu’ils représentent.
On distingue plusieurs types d’agent :
  L’agent Rmon
  Le proxy-agent

## Slide 7: Les nœuds administrés
Les différents noeuds administrables (MN) sur le réseau se décomposent en trois catégories:
Les hosts (station de travail, serveur de terminaux, imprimantes réseau, etc...),
Les équipements de raccordement (commutateurs, répéteurs, ponts, HUB, routeurs, passerelles),
Les média (coaxiaux, paire torsadée, fibre optique, liaison spécialisée, etc...).

## Slide 8: La station d’administration
La station d’administration ou NMS (Network Management Station) est un applicatif pour la surveillance et le contrôle du réseau.

## Slide 9: L’Audit de gestion des ressources
Rôle du gestionnaire SNMP vis à vis des agents:
- Configurer des périphériques distants.
- Surveiller les performances du réseau.
- Détecter les défaillances du réseau
- Gestion des alarmes: lorsqu'une alarme se déclenche, le périphérique transmet un message d'événement au système de gestion.
Les types d'alarmes courants sont par exemple, l'arrêt et le redémarrage d'un périphérique, la détection d'un lien défaillant sur un routeur et un accès interdit.

## Slide 10: MIB
MIB (Base d’information de données) :
        Base de données contenant les informations nécessaires à la gestion d'un réseau informatique.
        Organisée sous forme d’arborescence standardisée.
        Il est impossible de modifier sa structure, seul un accès aux informations d’une feuille est permis.

## Slide 11
root
ccitt(0)
iso(1)
joint-iso-ccitt(3)
org(3)
dod(6)
internet(1)
directory(1)
mgmt(2)
1.3.6.1
experimental(3)
private(4)
enterprises(1)
cisco(9)
mib-2(1)
system(1)
interfaces(2)
ip(4)
snmp(11)
host(25)
StockageHr
HrSystem
HrDevice
L’arborescence MIB
Notes: 25/04/10
8

## Slide 12
root
ccitt(0)
iso(1)
joint-iso-ccitt(3)
org(3)
dod(6)
internet(1)
directory (1)
mgmt(2)
1.3.6.1
experimental(3)
private(4)
enterprises(1)
cisco(9)
ciscoMgmt(9)
ciscoEnvMonMIB(13)
ciscoEnvMonObjects(1)
ciscoEnvMonTemperatureStatusTable(3)
ciscoEnvMonTemperatureStatusValue(3)
ciscoEnvMonTemperatureStatusEntry(1)
...
mib-2(1)
system(1)
interfaces(2)
ip(4)
snmp(11)
L’arborescence MIB
Notes: 25/04/10
9

## Slide 13
L’arborescence MIB
Relation entre MIB, agents et système de gestion :
Notes: 25/04/10
9

## Slide 14
L’arborescence MIB
Notes: 25/04/10
9

## Slide 15: Architecture
Le système de gestion SNMP est divisé en deux : le système de gestion et les agents.

## Slide 16: Architecture (suite)
Le système de gestion :
        Interroge les agents et récupère les informations.
        Configure les agents si il y est autorisé.
        Demande à l’agent de lui envoyer une alerte en cas de situation critique.
        Trace un portrait du réseau et analyse les info des MIBs.
Les agents :
        Répondent aux demandes d'informations du ou des systèmes de gestion.
        Peuvent être configurés pour déterminer les systèmes de gestion autorisés à demander des informations.
        Un message d‘interruption est la seule communication SNMP déclenchée par un agent (dont le but est de renforcer la sécurité).

## Slide 17: Architecture (suite)

## Slide 18: Architecture (suite)

## Slide 19
Les requêtes SNMP
Recherche d’informations :
  GetRequest : recherche d’une variable sur un agent.
  GetNextRequest : recherche de la variable suivante.
  GetBulkRequest : recherche d’un groupe de variables
Modification de valeurs :
  SetRequest : permet de changer la valeur d’une variable d’un agent.
A titre d’information, d’autres requêtes existent (ex: InformRequest…) mais ne seront pas abordées dans cette présentation.
Envoie d’informations
  Trap : détection d’un incident

## Slide 20
Les réponses SNMP
Une seule réponse existe.
Elle est différente s’il y a une erreur ou non.
Aucune erreur :
GetResponse : renvoie la ou les valeurs souhaitées
En cas d’erreur :
GetResponse mais accompagné d’un NoSuchObject

## Slide 21
Les commandes SNMP

## Slide 22
Présentation de
SNMPv1 et SNMPv2c
La Trame

## Slide 23
Les faiblesses de SNMPv1 – SNMPv2c
L’authentification
Le cryptage du PDU
Le manque de confidentialité
En un mot :
LA SECURITE

## Slide 24
Architecture d’un agent SNMPv3

## Slide 25
Le modèle de sécurité de SNMPv3
Il est basé sur deux concepts :
  USM ( User-based Security Model )
  VACM ( View-based Access Control Model )

## Slide 26
USM (User Security Model)
Ce module de sécurité se compose en 3 opérations :
    L’authentification
    Le cryptage
    L’estampillage du temps

## Slide 27
L’authentification
Nous avons deux méthodes à notre disposition :
    HMAC-MD5-96
    HMAC-SHA-96
  (HMAC = Keyed-Hashing for Message Authentication)

## Slide 28
Le cryptage du PDU
A l’heure actuelle un seul mécanisme de cryptage est proposé :
    DES (Data Encryption Standard)
Émetteur
Récepteur

## Slide 29
L’estampillage du temps
Trame effective sur un temps restreint
    S’il y a une différence supérieur à 150 ms entre la date de création de la trame et son traitement, elle est détruite. Cette donnée est paramétrable.
Empêche la réutilisation d’une trame (inhibe le système contre le « replay attack »)

## Slide 30
Permet le contrôle d’accès au MIB.
  Possibilité de restriction d’accès en lecture et/ou écriture pour un groupe ou par utilisateur.
VACM (View Access Control Model)

## Slide 31
La trame de SNMPv3

## Slide 32
CMIP
Common Management Information Protocol
Le trafic sur le réseau est diminué, car il y a des transferts d’information que lorsqu’il y a quelque chose d’important à rapporter. Par contre, les ressources des appareils sont énormément plus utilisées avec le CMIP, dans un rapport approximatif de 10 fois.
Le CMIP est un protocole plus sécurisé que le protocole SNMP, mais sa complexité exige un réseau dont les appareils doivent êtres assez performants.