## Slide 1: NOTIONS DE LIBERATION ET CONFORMITE DES LOTS
Dr M.BELLEILI
Laboratoire de Chimie Analytique
Département de Pharmacie – Faculté de Médecine - Annaba

## Slide 2
NTRODUCTION
Résultat hors spécifications
Déclaration
Traçabilité
répétition (n fois)

## Slide 3
Revue des Warning letters de la FDA (GMP News 30/05/2012) concernant les OOS
Défaut d’investigation et de documentation
Méthodologie d’investigation inadéquate
Défaut d’analyse de l’ensemble des données
Ré-analyse systématique sans gestion de l’OOS
Défaut d’enregistrement.
Dix compagnies ont reçu en 2011 des avertissements de la FDA relatifs aux OOS.
En général : non respect de la procédure de gestion des OOS
NTRODUCTION

## Slide 4
Les BPF (AFSSAPS Bulletin officiel n° 2011/8 bis)
Chapitre 6 : Contrôle de la Qualité
(chapitres relatifs au programme de suivi de stabilité)
§6.24 : l’objet du programme de suivi de la stabilité est de surveiller le produit pendant toute sa durée de validité et de déterminer s’il est, et si on s’attend à ce qu’il reste, toujours conforme aux spécifications définies dans les conditions de stockage indiquées sur l’étiquetage.
- §6.32 : Les résultats hors spécifications ou les tendances anormales doivent faire l’objet d’une investigation, tout résultat hors spécification confirmé ou toute dérive significative doit être communiquée à l’autorité compétente.
I. GESTION DES OOS ET REGLEMENTATION

## Slide 5
WHO/OMS, Technical Report Series n°957;2010
  5. Quality Control : national laboratories
  5.2. WHO good practices for quality control laboratories
  Annexe 1 – Good Practices for pharmaceutical quality control laboratories
ISO 9001 : 2000 Maitrise du produit non conforme
8.3 : « Lorsque le produit ne passe pas avec succès les contrôles et/ou les essais, les procédures de maitrise des non conformités doivent s’appliquer. Obligation de recherche des causes de non-conformité ainsi que l’enregistrement des résultats de cette recherche »
BPL :
9.2.6.d : « Evaluation et examen des résultats et, s’il y a , des conclusions ».
ICH : non abordé dutout
I. GESTION DES OOS ET REGLEMENTATION

## Slide 6
II. OBJECTIFS
La conduite à tenir dans les laboratoires de contrôle de la qualité, devant un résultat d’analyse hors spécifications et ce, quant les instructions d’une monographie (pharmacopée, USP…) ou la réglementation en vigueur ne sont pas applicables.
Le guide « Guidance for Industry. Investigating Out-Of-Specification OOS, Tests Results for Pharmaceutical Production » de la Food and Drug Administration (FDA)
Le document du Medecines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA),
Le document de l’European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare (EDQM)
La procédure de traitement des résultats hors spécifications

## Slide 7
III. CADRE DE LA DECLARATION D’UN OOS
Résultat
Toute donnée d’analyse de l’échantillon traitée et vérifiée en regard des critères d’analyse
Résultats rendus
Résultat reportable
Résultat reporté sur le bulletin d’analyse ou dans un rapport d’étude, arrondi à la décimale de la spécification , en fonction de la procédure analytique, celui-ci pourra être issu d’un essai individuel ou de la moyenne de plusieurs répétitions ou essais individuels dépendants ou indépendants
1. DEFINITIONS
Ensemble des résultats obtenus par le laboratoire permettant de statuer sur la conformité et qui sont à l’origine du résultat reportable.

## Slide 8
III. CADRE DE LA DECLARATION D’UN OOS
Spécification
Critère d’acceptation défini dans un référentiel pour un produit et un contrôle donnés.
Résultat hors spécifications (OOS)
Résultat hors Tendance (OOT)
Résultat d’analyse valide qui est dans les spécifications mais qui est inhabituel (différent des résultats habituellement observés).
1. DEFINITIONS
Tout résultat issu d’une procédure d’analyse obtenu dans des conditions définies et sortant des spécifications requises.

## Slide 9
III. CADRE DE LA DECLARATION D’UN OOS
Re-échantiollonnage
Nouveau prélèvement afin d’obtenir un nouvel échantillon (ou plusieurs nouveaux échantillons) du même lot dont est issu l’échantillon initial (ou les échantillons initiaux) ayan donné lieu à un résultat OOS.
Ré-analyse
Re-test
Dans le cadre de
l’ enquête élargie, un nouvel essai est réalisé à partir d’une nouvelle préparation du même échantillon et des témoins en suivant la procédure d’analyse.
1. DEFINITIONS
La ré-analyse intervient lorsqu’une cause laboratoire a été clairement identifiée lors des investigations déclenches dans le cadre de l’obtention d’un résultat OOS, l’essai initial qui a donné le résultat R1 est invalide, un nouvel essai (résultat R1’) est réalise (ré-analyse).

## Slide 10
Analyste en charge de l’analyse :
Informer immédiatement son superviseur
Conserver l’ensemble des éléments et échantillons jusqu’à la clôture de l’OOS
Participe à l’enquête préliminaire et éventuellement à l’enquête élargie
S’assurer de la validité de ses résultats
Peut déclencher la procédure OOS
Documente l’OOS
III. CADRE DE LA DECLARATION D’UN OOS
2. RESPONSABILITES

## Slide 11
Responsable Laboratoire
Mène l’enquête préliminaire conjointement avec l’analyste ayant généré l’OOS
Décide des éventuels essais additionnels et approuve les résultats
Met en place les actions correctives et préventives dans son département
Valide les résultats de l’analyste
Initie la procédure OOS si cela n a pas été effectue
Est en charge de l’enquête élargie au sein de son département et de l’élaboration du plan de re-test
Participe aux conclusions de l’enquête
Prend la décision de conformité du résultat de l’analyse
III. CADRE DE LA DECLARATION D’UN OOS
2. RESPONSABILITES

## Slide 12
Responsable Assurance qualité
Approuve les conclusions des enquêtes préliminaires et élargie ainsi que le plan de re-test.
Est chargé de l’application et du suivi des actions correctives et préventives à mener au sein des départements concernés
Par délégation du pharmacien responsable ou de la personne qualifiée, prend la décision sur le devenir du lot
Notifie le résultat OOS aux autorités dans le cadre des stabilités
III. CADRE DE LA DECLARATION D’UN OOS
2. RESPONSABILITES

## Slide 13
Déclaration de l’OOS :
Tout résultat reportable issu de la procédure analytique doit être déclaré s’il est en dehors des spécifications
Immédiate auprès du responsable laboratoire des la constatation d’un résultat hors spécification
Enregistrée selon la procédure dans un délai cible de 24 heures ouvrées après vérification et validation des résultats par le responsable laboratoire
Définis dans une procédure
Réduits au maximum
24 Heures
1. DELAIS
IV. DEMARCHE GENERALE

## Slide 14
Etape 1 : Enquête laboratoire préliminaire :
Délai le plus court possible : un délai de l’ordre de 2 jours ouvrés à partir de la déclaration de l’OOS est acceptable.
Etape 2 : Enquête élargie et décision :
Etape 3 : Plan de re-tests
Le délai doit tenir compte du nombre d’intervenants et de la nature de l’investigation : un délai de 20 jours ouvrés, à partir de la clôture de l’enquête laboratoire préliminaire, est acceptable.
1. DELAIS
10 jours
01 jour
IV. DEMARCHE GENERALE

## Slide 15
Ouverture de l’enquête préliminaire
Essais additionnels éventuels
Analyste/Superviseur
Erreur labo identifiée
Déclaration de l’OOS
Invalidation du résultat OOS initial
Responsable labo/AQ
Enquête élargie
Ré analyse
ENQUÊTE
LABORATOIRE
PRÉLIMINAIRE
NON
OUI
2. LOGIGRAMME 1
IV. DEMARCHE GENERALE

## Slide 16
Enquête élargie
Enquête laboratoire
Essais additionnels éventuels
Enquête production ou autres
Cause identifiée
Cause production ou autres
Plan de re-test
CONCLUSION
Traitement des résultats
NON
NON
OUI
NON
OUI
OUI
3. LOGIGRAMME 2
IV. DEMARCHE GENERALE

## Slide 17
V. INVESTIGATION SUR LE RESULTAT OOS
1. ENQUETE LABORATOIRE PRELIMINAIRE
Méthodologie de recherche des causes
Méthodologie

## Slide 18
V. INVESTIGATION SUR LE RESULTAT OOS
Méthodologie
1. ENQUETE LABORATOIRE PRELIMINAIRE
Une check-list
(EDQM)

## Slide 19
Diagramme d’Ishikawa
V. INVESTIGATION SUR LE RESULTAT OOS
OOS
CAUSE IDENTIFIEE
Méthodologie
1. ENQUETE LABORATOIRE PRELIMINAIRE
Arbre des causes

## Slide 20
V. INVESTIGATION SUR LE RESULTAT OOS
Résultat et conclusion
ENQUETE LABORATOIRE PRELIMINAIRE
Cause laboratoire identifiée
R1 invalidé
Clôture de l’enquête laboratoire préliminaire
Ré analyse
Résultat R1’ conforme :
résultat reportable
Résultat R1’ non conforme :
nouvelle enquête laboratoire préliminaire
Cause laboratoire non identifiée
Non rendu de résultats
Ouverture de l’enquête élargie
1. ENQUETE LABORATOIRE PRELIMINAIRE

## Slide 21
Cadre de l’enquête élargie
Pilotée par l’assurance qualité
Menée en parallèle dans les services impactés
  Laboratoire
  Production
  Métrologie
V. INVESTIGATION SUR LE RESULTAT OOS
2. ENQUETE ELARGIE
Méthodologie

## Slide 22
V. INVESTIGATION SUR LE RESULTAT OOS
Résultat et conclusion
2. ENQUETE ELARGIE
2
4
1
3

## Slide 23
PLAN DE RE-TESTS
APPROCHE SIMPLIFIÉE
APPROCHE PROGRESSIVE
APPROCHE BASÉES SUR LA DÉFINITION PRÉALABLE DU PLAN DE RE-TESTS
V. INVESTIGATION SUR LE RESULTAT OOS
3. PLAN DE RE-TETS
PLAN DE RE-TEST :
Lancé sur demande du CQ et/ou AQ

## Slide 24
APPROCHE SIMPLIFIÉE :
Elle s’applique dans le cas de contraintes particulières imposant un nombre restreint de re-tests :
Produits en développement (faible quantité)
Produit analysé chez un prestataire
Instabilité de l’échantillon
,,,,,,,,,,,,,
V. INVESTIGATION SUR LE RESULTAT OOS
3. PLAN DE RE-TETS

## Slide 25
APPROCHE SIMPLIFIÉE :
Dans un premier temps, un re-test (R2) est réalisé et si nécessaire un second re-test (R3).
R1 | R2 | R3 | Moyenne (R1+R2+R2)/3 | Décision du laboratoire | Résultat reportable
NC | NC | NA | NA | NC | R1
NC | C | NC | NA | NC | R1
NC | C | C | C | C | R2
NC | C | C | NC | Nécessité d’investigation complémentaire | 
V. INVESTIGATION SUR LE RESULTAT OOS
3. PLAN DE RE-TETS

## Slide 26
APPROCHE PROGRESSIVE :
Cette stratégie est basée sur un processus en plusieurs étapes qui permet de limiter le nombre de re-tests.
  Cette approche est inspirée du texte de l’EDQM.
V. INVESTIGATION SUR LE RESULTAT OOS
3. PLAN DE RE-TETS

## Slide 27
APPROCHE PROGRESSIVE
Etape 1 : Dans un premier temps un seul re-test (R2) est réalisé.
R1 | R2 | Homogénéité (sur R1 et R2) | Moyenne (R1 + R2)/2 | Décision du Laboratoire | Résultats rendus | Résultat reportable
NC | NC | C | NC | NC | R1, R2 Moyenne et dispersion | R1 ou moyenne (R1+R2)/2
NC | C | C | NA | Etape 2 |  | 
NC | C | NC | NA | Etape 2 |  | 
V. INVESTIGATION SUR LE RESULTAT OOS
3. PLAN DE RE-TETS

## Slide 28
R1 | R2 | R3 | Homogénéité (surR1,R2 et R3) | Moyenne (R1+R2 +R3)/3 | Décision du Laboratoire | Résultats rendus |  | Résultat reportable
NC | C | C | C | C | C | (R1,R2,R3) et moyenne |  | Moyenne (R1+R2 +R3)/3
NC | C | C | NC | C | Etape 3 |  |  | 
NC | C | C | NC | NC | Etape 3 |  |  | 
NC | C | NC | C | NC | NC | (R1,R2,R3) et moyenne |  | R1 ou Moyenne (R1+R2 +R3)/3
NC | C | NC | NC | C ou NC | Etape 3 |  |  | 
NC | NC | C | C | NC | NC | (R1,R2,R3) et moyenne |  | R1 ou Moyenne (R1+R2 +R3)/3
NC | NC | C | NC | C ou NC | Etape 3 |  |  | 
NC | NC | NC | C | NC | NC |  | (R1,R2,R3) et moyenne | R1 ou Moyenne (R1+R2 +R3)/3
NC | NC | NC | NC | NC | Etape 3 |  |  | 
Etape 2 : Réaliser un re-test supplémentaire R3
V. INVESTIGATION SUR LE RESULTAT OOS
3. PLAN DE RE-TETS
Notes: Réaliser un

## Slide 29
Moyenne (R1+…. +R6)/6 | Homogénéité | Nombre de résultats OOS (R1….R6) | Décision du Laboratoire | Résultats rendus | Résultat reportable
C | C | ≤ 2 | C | Résultats individuels, moyenne et dispersion. | Moyenne (R1à R6)
C | C | > 2 | NC |  | R1
NC | C | Indifférent | NC |  | R1 ou Moyenne (de R1à R6)
C ou NC | NC | Indifférent | Pas de décision, nécessité d’investiguer sur l’homogénéité des résultats |  | 
APPROCHE PROGRESSIVE :
  Etape 3 : Réaliser 3 re-tests supplémentaires (R4,R5 et R6)
V. INVESTIGATION SUR LE RESULTAT OOS
3. PLAN DE RE-TETS

## Slide 30
APPROCHE BASÉES SUR LA DÉFINITION PRÉALABLE DU PLAN DE RE-TEST
La répétabilité de la méthode
L’Aptitude de la méthode
V. INVESTIGATION SUR LE RESULTAT OOS
Avec k; facteur d’élargissement égal à 2 ou 3
COOS
COOS | Nombre de re-tests
˂ 0,67 | ≥ 6
0,67 ≤ COOS< 1,00 | 5
1,00 ≤ COOS< 1,33 | 4
1,33 ≤ COOS< 2,00 | 3
≥ 2,00 | 3
3. PLAN DE RE-TESTS

## Slide 31
Les différentes étapes :
Évaluation de l’homogénéité de l’ensemble
des résultats (R1 à Rn)
Test d’aberrance (Dixon ou Grubbs) dans le cas
d’une dispersion non satisfaisante
Evaluation des résultats (R1 à Rn ou R2 à Rn)
Conclusion ou investigation complémentaire
V. INVESTIGATION SUR LE RESULTAT OOS
TRAITEMENT STATISTIQUE ET CONCLUSION SUR LE PLAN RE-TEST
3. PLAN DE RE-TETS

## Slide 32
Homogénéité
(R1,R2 ,…..Rn)
≤ Critères définis
R1 seul OOS
R1 aberrant
Grubbs ou Dixon
Si n ≥ 4 (R1,R2 ,…..Rn)
Homogénéité
(R2 ,…..Rn) ≤Critères définis
Nécessité d’investigations complémentaires
Décision laboratoire :
RÉSULTAT CONFORME
Rendu des résultats : résultats individuels + moyenne (R2 ,…..R6) + CV % ou autre critère
Plan de Re-test
R1 à Rn
NON
NON
NON
NON
OUI
(a)
(b)
(c)
(d)
DIAPOSITIF SUIVANT
OUI

## Slide 33
Homogénéité
(R1,R2 ,…..Rn)
≤ Critères définis
Moyenne des résultats conforme
Nombre de résultats OOS < critère défini
Décision laboratoire :
RÉSULTAT CONFORME
Rendu des résultats :
résultats individuels + moyenne (R1 ,…..Rn) + CV % ou autre critère
Décision
Laboratoire:
RÉSULTAT NON CONFORME.
OOSConfirmé
Résultats rendus : résultats individuels + moyenne + CV% ou autre critère
Plan de Re-test
R1 à Rn
OUI
OUI
NON
NON
(e)
(f)
OUI
(g)
DIAPOSITIF PRECEDENT
NON

## Slide 34
ETUDES DE CAS

## Slide 35
Dosage d’un principe actif : Tetrazépam dans un produit fini X par HPLC avec des spécifications 95-105% de la dose unitaire 50 mg soit
(47.5 mg – 52.5 mg) et un CV% comme critère d’homogénéité de 2,0%.
Référence : Produit non Monographié : Dossier Technique Fournisseur.
Conditions chromatographiques :
Phase mobile A: Acétonitrile R//Phosphate monopotassique à 3,4 g/l 40 V // 60 V
System d’élution : isocratique
Colonne : Spherisorb C18 ODS2 4.6mm*25cm*5µm
Débit du solvant : 1 ml /min
Longueur d’onde de révélation : 254 nm
Temps d’analyse : environ 40 min.
Formule :
Tr = Absence de pic
Dosage = 0%
CAS 01

## Slide 36
1. MATERIEL
Consommables (Colonnes, Filtres…)
Informatique (Matériel et Logiciel)
Qualification
Verrerie
Nettoyage
Maintenance
3. MILIEU
Température
Lumière
Fluides
Humidité
Électricité
Hygiène et sécurité
2. MATIERES
Prélèvement
Contrôle visuel
Réactifs
Historique des lots
Etiquetage
Stabilité (échantillons, solutions)
Substance de référence
4. METHODE
validation
spécifications
Calculs
Test de conformité
Historique (audits, carte de contrôle…)
Transfert
Procédure
Déviation
5. MAIN D’ŒUVRE
formation
habilitation
expérience de la procédure
ENQUETE LABORATOIRE PRELIMINAIRE
CAUSE LABORATOIRE NON IDENTIFIEE
CAS 01

## Slide 37
ENQUETE ELARGIE
Enquête Production ou autre
Procédure : Instruction de fabrication
Quantité : Etiquettes de pesées
Qualification du mélangeur
Opération Mélange
Enquête Laboratoire élargie
Recherche d’informations complémentaires
Nouvelle colonne
Nouvelle préparation de la PM
Tr = 32 min
Dosage = 101%
CAPA
Enregistrement de la déviation
Actualisation de la procédure de contrôle de qualité du produit fini X contenant le Tétrazépam
CAS 01
Phase Mobile ===> Système
Acétonitrile/H2PO4 40V//60V

## Slide 38
Dosage d’un principe actif :
Bisoprolol Fumarate dans un produit fini X par HPLC avec des spécifications 95-105% de la dose unitaire 10 mg soit (9,5 mg – 10,5 mg).
Référence : Produit Monographié : USP30.NF35
CAS 02
Haut
Dosage = 115% > 105%
Bas
Dosage = 111% > 105%
Milieu
Dosage = 112% > 105%

## Slide 39
1. MATERIEL
Consommables (Colonnes, Filtres…)
Informatique (Matériel et Logiciel)
Qualification
Verrerie
Nettoyage
Maintenance
3. MILIEU
Température
Lumière
Fluides
Humidité
Électricité
Hygiène et sécurité
2. MATIERES
Prélèvement
Contrôle visuel
Réactifs
Historique des lots
Etiquetage
Stabilité (échantillons, solutions)
Substance de référence
4. METHODE
validation
spécifications
Calculs
Test de conformité
Historique (audits, carte de contrôle…)
Transfert
Procédure
Déviation
5. MAIN D’ŒUVRE
formation
habilitation
expérience de la procédure
ENQUETE LABORATOIRE PRELIMINAIRE
CAUSE LABORATOIRE NON IDENTIFIEE
CAS 02

## Slide 40
ENQUETE ELARGIE
Enquête Production ou autre
Procédure : Instruction de fabrication
Probabilité de démélange écarté
Haut Bas Milieu
Quantité : Etiquettes de pesées
Qualification du mélangeur
Opération Mélange
Enquête Laboratoire Elargie
Préparation des solutions
Solution échantillon
Mélanger au vortex
Mélanger au vortex
CAPA
Enregistrement de la déviation
Actualisation de la procédure de contrôle de qualité du produit fini X contenant le Bisprolol Fumarate
Solution standard
Dosage = 99%
CAS 02

## Slide 41
Conditions chromatographiques :
Phase mobile : Tampon pH : 2 // Acétonitrile R 700 // 300
System d’élution : isocratique
Colonne : BDS Hypersil C18, 250*4.6 mm 5μ Débit du solvant : 1.5 ml /min
Volume injecté (boucle) : 10 µl
Température : 40°C
Longueur d’onde de révélation : 225 nm
Formule : teneur en % m/m
Dosage = 2,13 % > 2,10%
Dosage d’un principe actif :
Chlorhydrate de Tamsulosine dans un produit semi-fini (pellets) par HPLC avec des spécifications 95-105% de la dose unitaire 2 % soit (1,90 % – 2,10 %).
Référence : Produit non Monographié : dossier fournisseur
CAS 03

## Slide 42
1. MATERIEL
Consommables (Colonnes, Filtres…)
Informatique (Matériel et Logiciel)
Qualification
Verrerie
Nettoyage
Maintenance
3. MILIEU
Température
Lumière
Fluides
Humidité
Électricité
Hygiène et sécurité
2. MATIERES
Prélèvement
Contrôle visuel
Réactifs
Historique des lots
Etiquetage
Stabilité (échantillons, solutions)
Substance de référence
4. METHODE
validation
spécifications
Calculs
Test de conformité
Historique (audits, carte de contrôle…)
Transfert
Procédure
Déviation
5. MAIN D’ŒUVRE
formation
habilitation
expérience de la procédure
ENQUETE LABORATOIRE PRELIMINAIRE
CAUSE LABORATOIRE NON IDENTIFIEE
CAS 02

## Slide 43
ENQUETE ELARGIE
Enquête Production ou autre
Enquête Laboratoire élargie
Produit Semi Fini fourni directement par le fournisseur
Plan de re-test
Réalisation de 5 nouveaux re-tests
Cause laboratoire non identifiée
CAS 03
Recherche d’informations complémentaires

## Slide 44
Nombre de OOS | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | CV (%) | moyenne
 | 2,13 | 2,13 | 2,12 | 2,10 | 2,15 | 2,14 | 1,72 | 2,13
5 | NC | NC | NC | C | NC | NC | C | NC
CONCLUSION : NON CONFORME
Critères d’homogénéité CV : 2 % ; spécifications ≤ 1 % ; Nombre d’OOS < 2
CAS 03

## Slide 45
Homogénéité
(R1,R2 ,…..Rn)
≤ Critères définis
Moyenne des résultats conforme
Nombre de résultats OOS < critère défini
Décision laboratoire :
RÉSULTAT CONFORME
Rendu des résultats :
résultats individuels + moyenne (R1 ,…..Rn) + CV % ou autre critère
Décision
Laboratoire:
RÉSULTAT NON CONFORME.
OOSConfirmé
Résultats rendus : résultats individuels + moyenne + CV% ou autre critère
Plan de Re-test
R2 à Rn
OUI
OUI
NON
NON
(e)
(f)
OUI
(g)

## Slide 46
CAPA
Enregistrement de la déviation
Intensifier le plan d’échantillonnage pour les lots ce fournisseur
Intensifier les contrôles pour les lots de ce fournisseur
Nombre de OOS | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | CV (%) | moyenne
 | 2,13 | 2,13 | 2,12 | 2,10 | 2,15 | 2,14 | 1,72 | 2,09
5 | NC | NC | NC | C | NC | NC | C | C
CONCLUSION : NON CONFORME
Critères d’homogénéité CV : 2 % ; spécifications ≤ 1 % ; Nombre d’OOS < 2
CAS 03

## Slide 47
Formation Continue
1
ANALYSTE
(Aspect Technique)
RESPONSABLE
(Aspect Managarial)
CONCLUSION

## Slide 48
Audits périodique
Système procédurale
Système Assurance Qualité solide
Procédure 1
Qualification des fournisseurs
Gestion des déviation
Procédure 2
Procédure 3
Procédure 4
Procédure 5
Traitement des OOS
Interne
Externe
Manuel Qualité
Enregistrement
Traçabilité
2
CONCLUSION

## Slide 49
Responsabilisation
3
Sanction
FICHE DE FONCTION
FICHE DE POSTE
CONCLUSION