## Slide 1: SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL UNITE DE MEDECINE HOSPITALIERE
DOSIMETRIE INDIVIDUELLE PASSIVE
COMMENT UTILISER SON DOSIMETRE INDIVIDUEL ?
Arrêté interministériel du 20 janvier 2011
fixant les conditions d’utilisation des dosimètres individuels

## Slide 2: I/ A quoi sert-il ?
1/ Le niveau d’exposition externe de la personne
2/ Le type d’exposition externe de la personne
Le dosimètre
permet de vérifier :

## Slide 3: II. Type de dosimètre utilisé?
C’est un dosimètre OSL (luminescence stimulée optiquement) dit Inlight détectant les rayons X, Y et β

## Slide 4: III/ Identification du dosimètre
- Identification du dosimètre au nom du porteur
- identification doit être apparente et lisible. elle doit exclure toute équivoque.
Nom/prénom du porteur

## Slide 5
Des dosimètres individualisés Le port et la lecture d’un dosimètre est individualisé. Le détecteur proprement dit se trouve dans un boîtier sur lequel figurent toutes les indications qui pourront identifier le porteur (nom, service, établissement), l’utilisation et la période de port. Les dosimètres passifs les plus répandus sont maintenant de type OSL comme ce dosimètre InLight de LCIE Landauer qui en assure la fabrication et le suivi. ©LCIE Landauer

## Slide 6: III. conditions d’utilisation:
2- le travailleur doit porter son dosimètre à hauteur de la poitrine ou, en cas d’impossibilité, à la ceinture.

## Slide 7: III. conditions d’utilisation:
3- En cas de port de dosimètres passifs et actifs sur des supports différents, ceux-ci doivent être portés à proximité pour limiter les écarts de mesure entre deux données y afférentes.

## Slide 8: III. conditions d’utilisation:
4- L’équivalent de dose mesuré est assimilé à la dose reçu par le corps entier par convention.

## Slide 9: III. conditions d’utilisation:
5 - Des dosimètres complémentaires, notamment aux poignets et aux doigts, peuvent être portés en fonction de la nature des travaux effectuée. Toutefois, ces dosimètres complémentaires ne dispensent, en aucun cas, de l’obligation de porter les dosimètres de poitrine.

## Slide 10: III. conditions d’utilisation:
Des dosimètres complémentaires aux poignets et aux doigts

## Slide 11: III. conditions d’utilisation:
6- le dosimètre doit être porté sous les équipements de protection individuelle lorsque leur utilisation est nécessaire dans une opération donnée.

## Slide 12: A qui s’adresse la dosimétrie individuelle ?

## Slide 13
La dosimétrie individuelle est obligatoire en zone contrôlée.
Il n’est pas permis à quiconque d’intervenir dans une zone contrôlée, s’il ne se soumet pas à cette surveillance.

## Slide 14: Rangement des dosimètres
A la fin du travail, le dosimètre est rangé sur un tableau de rangement des dosimètres:
  Portant les noms des travailleurs
Sous la responsabilité de l’employeur
A l’abri de la source de rayonnements ionisants ou de la chaleur
Muni d’un dosimètre témoin.

## Slide 15: Période du port d’un même dosimètre
Elle est mensuelle sauf autorisation du commissariat à l’énergie atomique. (TRIMESTRIELLE POUR LE CHU ANNABA !!!!!!!!!!!!!)

## Slide 16: Délai de transmission des dosimètres aux services techniques du commissariat à l’énergie atomique ou aux services agréés conformément à la réglementation en vigueur
– il est de 15 jours qui suivent l’expiration de la période de port.

## Slide 17: Délai d’exploitation des dosimètres par services techniques du commissariat à l’énergie atomique ou aux services agréés conformément à la réglementation en vigueur
Le dosimètre est exploité par les services cités ci-dessus, dans les 15 jours qui suivent la date de sa réception.

## Slide 18: Traitement des dosimètres en dehors des périodes normales
à la demande du médecin du travail ou de l’employeur lorsqu’ils présument une exposition anormale des travailleurs aux rayonnements ionisants.
Dans ce cas, les travailleurs doivent être immédiatement munis d’un nouveau dosimètre.

## Slide 19: Bibliographie:
Arrêté interministériel du 15 Safar 1432 correspondant au 20 janvier 2011 fixant les conditions d’utilisation des dosimètres individuels.

## Slide 20
Merci pour votre attention