## Slide 1
LES DIFFÉRENTS PROCÉDÉS
D’OBTENTION DES PIÈCES

## Slide 3
I) PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Il existe de nombreuses techniques visant l'obtention d'une pièce par transformation de matière brute.
Obtenir la pièce désirée nécessite parfois l'utilisation successive de différents procédés de fabrication (obtention de la pièce brute, puis obtention de la pièce finale).
De plus, les pièces obtenues peuvent subir des traitements thermiques ou des traitements de surface afin de modifier leurs propriétés.

## Slide 4
Les principaux traitements thermiques :
Trempe : consiste à chauffer un matériau jusqu’à transformation de sa structure interne puis de le refroidir suffisamment rapidement pour « figer » plus ou moins cette phase. La principale conséquence d’une trempe est le durcissement (superficiel) du matériau.
Revenu (après trempe) : consiste à chauffer un matériau en dessous de la température de trempe, afin de supprimer les contraintes internes dues à la trempe. Ceci permet au matériau trempé d’être moins fragile, plus résistant à la fissuration.
Recuit : consiste à chauffer un matériau à haute température puis de le refroidir très lentement. Ceci permet de supprimer les effets d’une trempe non désirée.

## Slide 5
Les principaux traitements de surface :
- Sablage : projection de sable afin de décaper ou d’écrouir la surface.
- Moletage : déformation superficielle en forme de stries afin de faciliter la prise en main.
- Dépôts métalliques : nickelage, cuivrage, galvanisation (inoxydables), chromage (aspect brillant ou anti-usure), étamage, argenture

## Slide 6
Diffusion chimique superficielle : cémentation (carbone), nitruration (azote),… afin d’augmenter la dureté superficielle ; ou aluminisation afin de protéger contre l’oxydation.
- Peinture : Sert à protéger (contre l’oxydation) et à améliorer l’aspect des pièces.

## Slide 7
Le choix d’un procédé d’obtention dépend de nombreux facteurs, dont le matériau, les formes de la pièce, les états de surface, la précision, …
Donc nous essayerons de faire un descriptif très succinct des principaux procédés d’obtention des pièces.