## Slide 1
OBTENTION PAR DÉFORMATION
Extrusion de formes creuses par aiguilles
Extrusion de formes pleines (filage direct)
Consiste à déformer plastiquement le matériau jusqu'à obtention de la forme désirée. Une déformation plastique est une déformation permanente du matériau.
Extrusion de formes pleines (filage direct)
Extrusion de formes creuses par aiguilles

## Slide 2
Le Laminage
Principe :
Le matériau est déformé par compression continue au passage entre deux cylindres tournant dans des sens opposés appelés laminoirs.
Le laminage peut s’effectuer à froid ou à chaud.
Les laminoirs sont souvent utilisés les uns à la suite des autres afin de réduire progressivement l’épaisseur des profilés ou bandes.

## Slide 3
Forgeage libre
Le forgeage est l'ensemble des techniques permettant d'obtenir une pièce mécanique en appliquant une force importante sur un matériau, à froid ou à chaud, afin de le contraindre à épouser la forme voulue.
Forgeage libre
marteau
manuel
Forgeage libre au marteau-pilon
Principe du forgeage libre :
Sous l’action d’une forte pression ou d’une succession de
chocs, un bloc de métal chauffé (800 à 1200 °C) se déforme
plastiquement vers les surfaces restées libres. Aucune matrice
ne délimite la déformation du matériau, et la forme obtenue
dépend fortement du savoir-faire de l’opérateur.
L’opération peut s’effectuer avec un outillage manuel ou à
l’aide d’un marteau-pilon ou d’une presse hydraulique.

## Slide 4
La forge libre permet d'obtenir des ébauches ou des pièces brutes, et n’est pas adapté au travail en série.
Avantages : - Pas d’outillage spécialisé selon la pièce à obtenir ;
- Les pièces forgées ont une résistance mécanique supérieure aux mêmes pièces usinées, du fait du fibrage de la pièce consécutif au forgeage.
Inconvénients : - Nécessite beaucoup d’énergie (métal chauffé) ;
- La précision est médiocre.

## Slide 5
Estampage et matriçage
L’estampage est le forgeage mécanique des aciers, tandis que
le matriçage est le forgeage mécanique des métaux non ferreux.
Principe :
Un lopin de métal chauffé et calibré (avec des dimensions
précises) se déforme pour remplir les deux demi-empreintes de
deux matrices appliquées l’une contre l’autre sous l’action
d’une forte pression ou d’une série de chocs.
L’estampage et le matriçage sont adaptés à une production en série.
Avantages : - Les mêmes que pour le forgeage libre, avec plus
de rapidité et une meilleure précision.
Inconvénients : - Nécessite beaucoup d’énergie (travail à
chaud) ;
- Prix de revient élevé des matrices rapidement « usées ».
Estampage ou matriçage

## Slide 6
Pliage
Le pliage est une déformation permanente effectuée à froid sur une tôle plane.
La surface obtenue présente des plis rectilignes et est développable (c’est-à-dire applicable sur un plan par dépliage).
Avantages : - Outillage simple : presses hydrauliques avec différents poinçons et matrices.
Inconvénients : - Ressaut élastique résiduel difficile à prévoir ;
- Longueur de pliage limitée.
Poinçon
matrice
Presse plieuse

## Slide 7
Cintrage
Le cintrage est la déformation à froid d'un tube ou d'une barre, suivant un rayon et un angle donnés (opération effectuée avec une cintreuse).
On peut obtenir un cintrage approximatif en effectuant plusieurs petits pliages rapprochés les uns des autres.
Cintreuses (manuelle et industrielle)

## Slide 8
Profilage à froid
Principe :
Une tôle plane (feuillard), introduite entre les
galets tournants d’une machine à profiler,
subit des déformations progressives qui
l’amènent à la forme finale désirée, sans que
soit modifiée son épaisseur initiale.
Ce procédé est adapté aux grandes séries.
Avantages : - Longueur de profilé non limitée ;
- Procédé rapide et productif (possibilité de découpe en vol).

## Slide 9
Emboutissage
Principe :
L’emboutissage est la déformation à froid d’une tôle plane en une forme creuse non développable (cf. pliage).
La tôle est déformée entre un poinçon mobile et une
matrice fixe, le serre-flan évitant la formation des plis.
L’opération ne doit pas entraîner de variation sensible de l’épaisseur de la tôle.
L’outillage est spécifique à la forme de la pièce à obtenir, et le seuil de rentabilité exige donc une production en série.
Emboutissages successifs d’une canette
Principe de l’emboutissage
serre-flans
tôle
poinçon
matrice