## Slide 1
FRITTAGE
Principe :
Une poudre (ou un mélange de poudre), généralement métallique, est comprimée dans un moule, puis chauffée dans un four à vide (ou à atmosphère contrôlé) à une température inférieure à la température de fusion du principal constituant.
Avantages : - Faible prix de revient pour de grandes séries de pièces complexes, précises et saines, qui peuvent être utilisées à l’état brut ;
- La porosité naturelle des pièces frittées permet la fabrication de filtres et de coussinets autolubrifiants ;
Poudres métalliques

## Slide 2
Diverses pièces frittées
- Autorise l’obtention de nouveaux alliages (encore appelés dans ce cas « pseudoalliages »).
Inconvénients : - La porosité naturelle peut devenir un inconvénient dans le cas de problèmes d’étanchéité par exemple ;
- Le principe de la compression conduit à des pièces non homogènes (porosité plus élevée au milieu), et dont les qualités de résistance mécanique sont faibles pour les métaux frittés.

## Slide 3
OBTENTION PAR ENLÈVEMENT DE MATIÈRE (USINAGE)
Consiste à obtenir la forme finale par arrachements de petits morceaux de matière (copeaux).
Tournage (sur un tour classique ou à commande numérique CN)
En tournage, le mouvement de coupe est obtenu par rotation de la pièce serrée entre les mors d'un mandrin ou dans une pince spécifique, tandis que le mouvement d'avance est obtenu par le déplacement de l'outil coupant. Le tournage permet principalement d’obtenir
des formes de révolution autour de l’axe de rotation de
la pièce.

## Slide 4
Fraisage (sur une fraiseuse classique ou à commande numérique CN)
En fraisage, le mouvement de coupe est obtenu par rotation de l’outil (la fraise), tandis que le mouvement d'avance est obtenu par le déplacement de la pièce maintenue dans un étau. Le fraisage classique permet principalement d’obtenir des formes prismatiques, mais le fraisage par CN permet d’obtenir des formes pouvant être très complexes.
Perçage (sur une perceuse)
Le terme perçage signifie « obtention d’un trou (borgne ou débouchant) par usinage ». Ce trou peut être effectué par un foret sur une perceuse, une mèche sur un vilebrequin (perceuse manuelle), découpe, électroérosion, etc.

## Slide 5
Brochage (sur une brocheuse)
Le brochage est un procédé d’usinage à l’aide d’un outil de forme à tranchants multiples appelé « broche ».
L’outil broche possède des dents qui augmentent de hauteur progressivement, de sorte que chacune entaille plus profondément la pièce que celle qui la précède.
Le brochage intérieur (formes a, b, c, d ci-contre) nécessite que la broche puisse traverser la pièce. Il est donc nécessaire de réaliser au préalable un trou débouchant.

## Slide 6
Rectification, rodage, superfinition (sur une meule ou sur des bandes abrasives)
Ces trois techniques sont des techniques de finition des pièces, par abrasion (ou meulage), jusqu’à l’obtention de surfaces en « polimiroir »
Une meule (ainsi qu’une bande abrasive) est constituée de particules coupantes agglomérées par un liant : chaque particule enlève un petit copeau quand l'une de ses arêtes se présente sur la pièce, généralement à grande vitesse ; le copeau est de très petite section, il n’est pas tranché mais gratté.
L’amélioration de l’état de surface est obtenue en utilisant des abrasifs de plus en plus fins.
L’état de surface obtenu est excellent (rugosité de l’ordre de Ra = 0,1 mm) et la précision des cotes aussi (de l’ordre de 1 mm).

## Slide 7
Électroérosion
Principe :
L’enlèvement de matière est obtenu par des décharges électriques entre une électrode pièce et une électrode-outil.
Avantages : - Usinage possible de matériaux trempés et durs, impossibles à usiner avec les procédés par enlèvement de copeaux ;
- Usinage de formes tridimensionnelles « démoulables » (l’outil pénètre dans la pièce et y laisse sa forme complémentaire) et hélicoïdales (en donnant à l’outil un mouvement de rotation conjuguée avec son mouvement de translation) ; - Bons états de surface (Ra » 2 mm) et précision (» 20 mm).
Inconvénients : - Ce procédé ne s’applique qu’aux matières conductrices de l’électricité ; - Coût du matériel (spécifique à chaque forme de pièce à obtenir) et usure de l’outil électrode.

## Slide 8
Découpage, poinçonnage, cisaillage
Le découpage est le cisaillage d’une tôle sur un contour fermé.
¨ Cisaillage
Consiste à couper (cisailler) des tronçons de profilé ou de tôle.
¨ Poinçonnage
Le découpage est effectué par un poinçon ayant la forme de l’ajour
(trou) à découper.

## Slide 9
On recense plusieurs techniques de découpages :
¨ Découpage classique (mécanique, par un outil tranchant de profil fermé déplacé par une presse) ;
¨ Oxycoupage (jet d’oxygène pur sur un métal préalablement localement chauffé à sa température de combustion) ;
¨ Découpage laser ;
¨ Découpage par jet d'eau (le jet d’eau doit posséder une finesse, une vitesse et une pression telles qu’il soit capable de couper la plupart des métaux sans les mouiller) ;
¨ Découpage plasma (apparenté au soudage TIG, mais avec des mélanges gazeux différents – un arc électrique génère un jet de plasma qui provoque une fusion locale sur toute l’épaisseur du matériau à découper).

## Slide 10
Impression 3D (dépôt de fil fondu)
Cette technique permet de produire un objet réel à partir d'un fichier CAO en le découpant en tranches puis en déposant de la matière couche par couche pour, en fin de compte, obtenir la pièce terminée. Le principe est donc assez proche de celui d'une imprimante 2D classique : les buses utilisées, qui déposent de la résine (ou du plastique, ou du métal), sont d'ailleurs identiques aux imprimantes de bureau. C'est l'empilement de ces couches qui crée un volume.
Un matériau support est aussi utilisé afin de pouvoir obtenir n’importe quelle forme volumique. Le matériau support est ensuite dissout dans un bain de dissolvant.