## Slide 1
Chapitre II:
Modulations numériques
Partie 2
Introduction
Dans ce chapitre, On propose d'étudier les principes de base de modulation permettant de transmettre des signaux numériques sur une porteuse. Ces procédés sont abondamment utilisés dans le domaine des faisceaux hertziens et téléphonie cellulaire.

## Slide 2
Du signal passe-bas au signal passe-bande
Signal modulant
Signal analogique (à valeurs continues) véhiculant l’information numérique à transmettre (à valeurs discrètes).
Exemple : modulation d’amplitude

## Slide 3
Signal porteur ou porteuse
Porteuse : onde sinusoïdale utilisée pour transmettre le signal passe-bas dans la bande de fréquence allouée au système.
Mise en oeuvre théorique de la transposition en fréquence

## Slide 4
Exemple : modulation d’amplitude

## Slide 5
Décomposition en phase et en quadrature de s(t)
Le signal passe-bande s(t) est constitué de deux porteuses en quadrature.
Mise en oeuvre pratique de la transposition en fréquence

## Slide 6
Modulation et démodulation
MODULATION : passage du signal
passe-bas au signal passe-bande.
DEMODULATION : passage du signal
passe-bande à un signal passe-bas
différent de celui qui a été émis.

## Slide 7
Objectif de la démodulation : minimiser la probabilité d’erreur
Modulation : passer d’un signal passe-bas à un signal passe-bande.
Démodulation : passer du signal passe-bande à un (autre) signal passe-bas.
La démodulation n’a pour objectif de restituer le signal passe-bas d’origine mais de maximiser le rapport signal à bruit de façon à minimiser la probabilité d’erreur Pe.
Il est néanmoins possible de retrouver exactement le signal passe-bas à partir du signal passe-bande; et ce, par le calcul de l’enveloppe complexe du signal passe-bande.

## Slide 8
Spectre S(f) d’un signal passe-bande s(t)
Signal s(t) à bande étroite centrée en fc.
Bande étroite W : W<<fc.
S+(f) (resp. S-(f)) partie du spectre de s(t) correspondant aux fréquences positives (resp. négatives).
Passage de signaux passe-bande aux signaux passe-bas
Sélection des fréquences positives
Translation vers f=0.

## Slide 9
Sélection des fréquences positives
Signal analytique sA(t) associé à s(t) : signal tel que son spectre SA(f) est égal à 2S+(f).
Génération du signal analytique
TH[s(t)] : transformée de Hilbert du signal s(t).
• TH : déphaseur de –pi/2.
• TH d’un signal x(t) : filtrage de x(t) par un filtre de réponse impulsionnelle (RI) h(t).

## Slide 10
Translation vers f=0
Signal analytique : signal passe-bande.
Obtention d’un signal passe-bas par translation de –fc du signal analytique : enveloppe complexe sl(t) de spectre Sl(f).

## Slide 11
Génération de l’enveloppe complexe
Génération de l’enveloppe complexe sl(t) associée au signal s(t) :

## Slide 12
Étude des chaînes de transmission
Dans l’émetteur : transposition du signal passe-bas dans la bande allouée au système.
Dans le récepteur : retour à la bande de base.
Dans le canal : filtrage passe-bande.
Chaîne passe-bas équivalente
Objectif : simplifier l’étude des communications numériques en s’affranchissant de la transposition en fréquence. Question : comment modifier le filtre passe-bande en conséquence ?

## Slide 13
Hypothèses
C(f) : fonction de transfert du canal, filtre passe-bande.
Soit x(t), l’entrée du filtre et y(t), la sortie du filtre.
Les signaux x(t) et y(t) sont des signaux passe-bande, à bande étroite, contenant fc.
Filtre passe-bas équivalent
C+(f+fc) : fonction de transfert du filtre passe-bas équivalent au filtre passe-bande C(f).

## Slide 14
Démonstration
Chaîne passe-bas équivalente

## Slide 15
RI du filtre passe-bas équivalent
• La RI du filtre passe-bas équivalent cELP(t) est égal à la moitié de l’enveloppe complexe de la RI du filtre passe-bande.

## Slide 16
Propriétés liées aux processus aléatoires
Signal s(t) : processus aléatoire
Signaux i(t) et q(t) : processus aléatoires (PAs) réels, stationnaires (au sens large) et centrés.
  Le signal s(t) est stationnaire ssi les processus i(t) et q(t) sont centrés et tels que
  Fonction d’auto-corrélation de s(t)

## Slide 17
Propriétés de i(t) et q(t)
Densités spectrales de puissance des composantes en phase et en quadrature i(t) et q(t) :
Puissances des signaux i(t), q(t) et s(t) égales.

## Slide 18
PSDs des signaux passe-bas et passe-bande

## Slide 19
Équivalent passe-bas d’un bruit
blanc passe-bande
Soit un bruit blanc gaussien n(t) de PSD N0/2.
Hypothèses :
– W << fc ,
– Bande passante plus grande que celle des signaux transmis.
Le bruit blanc gaussien nl(t) équivalent en bande de base a une PSD de 2N0.

## Slide 20
Modèle temporel d’un bruit
blanc passe-bande
Soit un bruit blanc gaussien n(t) de PSD N0/2.
Décomposition en composante en phase nc(t) et en quadrature ns(t) de PSD N0.
Bruit passe-bas nl(t) de PSD 2N0.