## Slide 1: SOLIDWORKS

## Slide 2
CHAP 01
INTRODUCTION A SOLIDWORKS
1) HISTORIQUE
Solidworks est un logiciel de conception mécanique 3D paramétrique.
Il a été crée en 1993 et a été acheté en 1997 par la société DASSAULT SYSTEMES. Ce logiciel sert à des ingénieurs, des concepteurs, pour l’élaboration des plans de pièces mécaniques, de prévisualisation 3D.
Ce logiciel est donc utilisé par des entreprises ayant comme secteurs d’activité l’industrie, la médecine, les transports, la grande consommation, la science …etc…
2) INTERFACE UTILISATEUR

## Slide 3
Triedre de référence
Affichage de Visée Haute
Assistant de recherche
Barre d’outils
Aide
Barre de Menu
Arbre de création
Zone Graphique
Gestionnaire de création, de proprieties, de configuration et d’affichage
Volet des Taches
Barre d'état
Filtre de l’arbre de création

## Slide 4
3) LES FONCTIONS DE BASE
Le concept de Solidworks consiste à créer un modèle volumique dans un document de pièce ou d’assemblage.
Les mises en plan sont élaborées à partir de modèles ou en dessinant des vues dans un document de mise en plan.
a) Arbre de création :
Permet de visualiser toutes les étapes de création de votre modèle.
b) Esquisse :
La création d’une fonction dans Solidworks commence la plus part du temps par une esquisse 2D.
L’esquisse sert de base pour le modèle 3D.

## Slide 5
c) Barre d’outils esquisse :
1) ligne:
Créer une ligne esquissée. Cette ligne est définie par 2 points.
Outil ligne dans barre d’outils esquisse ou menu outils ……entités d’esquisse …..ligne .
. Comme esquissée : ligne sans contrainte
. Horizontale ou verticale : avec une contrainte
. Angle : crée un angle et une longueur
l’option ajouter des cotes affiche la longueur et l’angle.
. Pour la construction : pour esquisser une ligne de construction (trait d’axe).
. Longueur infinie : une ligne de longueur infinie.

## Slide 6
2) Rectangle:
Créer un rectangle esquissé.
. Rectangle par sommet :
. Rectangle par son centre :
. Rectangle par 3 sommets :
. Rectangle par centre et sommet :
. Parallélogramme :

## Slide 7
3) Cercle:
Créer un cercle esquissé.
. Cercle : centre et rayon
. Cercle par son périmètre : cliquer en 3 endroits
4) Arc: créer un arc esquissé.
Cet arc est défini par son centre, son rayon, la longueur de l’arc et sa direction.
. Arc par son centre :
. Arc tangent :
. Arc par 3 points :

## Slide 8
5) Ligne de construction :
Esquisse une ligne de construction.
Outils ………. Entités d’esquisse ……. Ligne de construction.
6) Spline :
Esquisse une ligne dont la forme est définie par des points.
7)Point :
Esquisse un Point.

## Slide 9
8)Polygone :
Esquisse un Polygone .
De 3 à 40 cotés
9)Ellipse :
Esquisse une ellipse complète .
*Ellipse partielle :
Esquisse une ellipse partielle .

## Slide 10
*parabole :
Esquisse une parabole.
. Rainure droite :
10)Rainure :
Esquisse une Rainure droite .

## Slide 11
. Rainure droite par son centre :
. Rainure courbe par 3 points :
. Rainure courbe par son centre :

## Slide 12
CHAP02-LES OUTILS DE MODIFICATION
01) Congé :
Crée un arc tangent à l’intersection de 2 entités d’esquisse, en arrondissant le coin.
02) Chanfrein d’esquisse :
Ajoute un chanfrein à l’intersection de 2 entités d’esquisse .

## Slide 13
03) Entités symétriques :
Crée la symétrie des entités sélectionnées par rapport à une ligne de construction.
Ligne de symétrie
04) Convertir les entités :
Convertit les arêtes du modèle ou les entités sélectionnées en segment d’esquisse.

## Slide 14
05) Décaler les entités :
Ajoute des entités en décalant d’une distance donnée la face, les arêtes, courbes ou entités d’esquisse sélectionnées.
Option bidirectionnel
06) Ajuster les entités :
Ajuste puis prolonge l’entité d’esquisse sélectionnée pour la rendre coïncidente
à une autre ou supprime une entité d’esquisse.

## Slide 15
07) Prolonger les entités :
Prolonge l’entité d’esquisse sélectionnée pour qu’elle rencontre une autre entité.
08) Géométrie de construction :
Convertit des entités d’esquisse sélectionnées en géométrie de construction ou en géométrie d’esquisse ou inversement.
Menu : outils……….outils d’esquisse………..géométrie de construction.

## Slide 16
09) Déplacer les entités :
Déplace des entités d’esquisse et des annotations.
10) pivoter les entités :
Fait pivoter des entités d’esquisse et des annotations.

## Slide 17
11) Mettre à l’échelle les entités :
Met à l’échelle des entités d’esquisse et des annotations.
Facteur d’échelle = 2
12) Copier les entités :
Copie des entités d’esquisse et des annotations.

## Slide 18
13) Répétition linéaire d’esquisse :
Ajoute une répétition linéaire d’entités d’esquisse .
Double clic ici change le nombre d’occurences
Cliquer sur nombre d’occurrences en Y : exp : 3 pour activer D2 et angle en Y .
Options : occurrences à omettre :
Pour supprimer des entités de la répétition .

## Slide 19
14) Répétition circulaire d’esquisse :
Ajoute une répétition circulaire d’entités d’esquisse.
centre
Nombre d’occurences
Sélectionner l’objet à répéter ensuite sélectionner le centre, donner un nombre d’occurrences et spécifier l’angle.

## Slide 20
CHAP03- La Cotation et les Relations
Barre d’outils Cotations/Relations ou menu Outils ……..citations…….
01) Cotation Intelligente :
Créer une cote pour une ou plusieurs entités sélectionnées.

## Slide 21
02) Ajouter des Relations :
Contrôle la taille ou la position des entités à l’aide de contraintes telles que concentrique ou verticale.
03) Types de Relations :
1
Horizontale ou Verticale :
Les points seront alignés horizontalement ou verticalement.
OU

## Slide 22
2
Colinéaire :
Sélectionner 2 Objets ou plus les 2 Objets se retrouveront sur la même ligne définie.
3
Coradiale :

## Slide 23
4
Perpendiculaire :
Sélectionner 2 lignes. Les 2 objets seront perpendiculairement l’un par rapport à l’autre.
5
Parallèle :
Sélectionner 2 lignes en plus ou une ligne et un plan ( ou 1 face plane ) dans une esquisse 3D . Les lignes seront parallèles ou la ligne sera parallèle au plan sélectionné.

## Slide 24
6
Tangente :
Sélectionner un arc, une ellipse ou une spline et une ligne . Les 2 objets seront tangents.
7
Concentrique :
Sélectionner au moins 2 arcs ou un point et un arc. Les arcs auront le même point central.

## Slide 25
Création de pièces en 3D. Elles sont ensuite utilisées pour des assemblages en 3D, des mises en plan en 2D, des animations, etc...
Principales fonctions: Voir exercices
1- Bossage extrudé
2- Bossage de révolution
3- Enlèvement de matière
4- Assistant pour le perçage
5- Répétitions linéaire et circulaire
6- Enlèvement de matière avec lissage
7- Coque/dépouille/nervure
8- Géométrie de référence
9- Symétrie
10- congé
CHAP04- LES FONCTIONS 3D

## Slide 26
Echelle
Met à l’échelle le modèle avec un facteur spécifié.
Menu insertion ensuite fonctions ensuite Echelle.

## Slide 27
Répétition Lineaire
Crée une répétition linéaire ( unidirectionnelle ou bidirectionnelle )
des fonctions, faces et corps sélectionnés.

## Slide 28
Répétition circulaire
Crée une répétition circulaire des fonctions, faces et corps sélectionnés.

## Slide 29: CHAP05- Mise en plan et coupe
Voir exercices