## Slide 1: Année 2019/2020 Cours Bâtiment
Master 1 Structure

## Slide 2
Ouvrages en génie civil
construction
infrastructure
ingénieurs civils ou ingénieurs en génie civil
la conception,
la réalisation,
l’exploitation
la réhabilitation
Constructions
hydrauliques
infrastructures
urbaines
infrastructures
de transport
constructions
industrielles
constructions
bâtiment
routes, voies ferrées,
ouvrages d'art, canaux,
ports, tunnels
Le but: est d’assurer la sécurité du public et la protection de l’environnement
usines, entrepôts,
réservoirs, etc
barrages, digues,
jetées, etc.
aqueducs,
égouts, etc
villa, tour,
gratte-ciel, etc

## Slide 3
Phases d'un projet
Un projet de génie civil peut être scindé en plusieurs phases, souvent confiées à des organismes différents

## Slide 4
Permis de construire
Etape 2 : La conception

## Slide 5
Les intervenants dans d'un projet
Etape 3 : La réalisation

## Slide 7
Qualification et Classification des entreprises
Une entreprise de bâtiment

## Slide 8
Projet de construction
LES DESSINS
LES PIECES ECRITES
Le plan de
situation
Le plan de
masse
Les dessins
d’ensemble
- Les façades
- Les plans des niveaux
- Les coupes verticales
- Les dessins de détails
Les dessins
d’exécution
- Les plans de fondations
- Les plans de béton armé
- Les plans de charpente
- Les plans de corps d’état secondaire :
électricité, chauffage, plomberie …
- Le devis descriptif
- Le devis quantitatif – estimatif
- cahier des charges
- Le calendrier d’exécution

## Slide 9
1- Les dessins
1.1- Plan de situation
C’est une vue de dessus (une vue aérienne) du terrain (à bâtir ou avec bâtiment existant) ou de
l’ensemble de lots (lotissement) dans son environnement. Il indique la position géographique
du terrain et renseigne sur les moyens d’accès au terrain, son environnement et son tracé
général.
Le plan de situation n’est souvent qu’une reproduction du plan cadastral, disponible en mairie,
où figurent les parcelles de terrain numérotées.

## Slide 10
• Le plan de masse indique :
- l’orientation géographique (Nord),
– les niveaux du terrain naturel ;
- le numéro du lot,
- les limites et la superficie du terrain,
– la présence de constructions voisines ;
- les cotes nécessaires à l’implantation,
– les niveaux aux abords du projet.
- les réseaux :
• Il sert à l’implantation des sondages pour la reconnaissance des sols et pour déterminer le choix des fondations et leurs caractéristiques.
• Élaboration d’un plan d’installation de chantier P.I.C
1.2- Plan de masse
1.3- Les dessins d’ensemble
1.4- Les dessins d’exécution

## Slide 11
Plan levé TOPO

## Slide 12
2- Les devis
2.1- le devis descriptif
Il s’agit d’un document qui vient en complément des dessins cités précédemment. Il décrit avec le maximum de précision, pour chaque corps d’état (maçonnerie, charpente, électricité, menuiserie,…), les travaux à réaliser et les matériaux utilisés.

## Slide 13
2.2- Le devis quantitatif – estimatif
Il s’agit d’une pièce écrite qui énumère les ouvrages réalisés par corps d’état, il précise les quantités nécessaires de matériaux (quantitatif) et qui estime le coût prévisionnel des travaux (estimatif).
Exemple de devis quantitatif – estimatif

## Slide 14
Il s’agit d’un document contractuel qui mentionne les obligations que doivent respecter les entreprises, telles que : date d’achèvement des travaux, pénalités en cas de retard, formule de révision des prix, responsabilité des entreprises,…
3- Le cahier des charges
Exemple de cahier des charges

## Slide 15
4- Le calendrier d’exécution
Appelé aussi planning des travaux, ce document indique pour chaque corps d’état, les dates du début et de la fin de leur(s) intervention(s).

## Slide 16
Déroulement d’une opération

## Slide 17
La reconnaissance des sols permet d'appréhender les problèmes qui peuvent se poser lors de l'étude d'un projet de construction ou lors de l'expertise de sinistres. La reconnaissance des propriétés d'un terrain constitue le lien entre la cause d'un sinistre et les remèdes que l'on se propose de mettre en place. Il y a sommairement, deux catégories de moyens de reconnaissances qui complètent les investigations géologiques de surface : -Les méthodes d’observation du terrain, soit en place, soit à l’aide d’échantillons (prolongement en profondeur de la géologie de surface) : puits, tranchées, sondages... -Les méthodes de mesure "in situ" basées sur la mesure d’une propriété physique du terrain, dont font parti les essais géophysiques.
Reconnaissance du sol

## Slide 18
1. Reconnaissance géologique
C'est l'identification du sol par observation visuelle des différentes couches, confirmée par l'examen des cartes géologiques. On observe donc pour cela des puits, galeries ou tranchées qui donne une coupe généralement "fraîche" de sol. Il est aussi possible d'utiliser des cavités existantes. L'examen des carrières ou des tranchées, situées à proximité de la zone considérée, donne des précisions immédiates sur les sous-couches. La reconnaissance peut s'effectuer à l'aide de sondages dont certains exemples sont décrits au paragraphe de la reconnaissance géotechnique. Il sera possible d'établir des coupes prévisionnelles ou même un bloc diagramme qui pourra être confirmé par les sondages.
2. Reconnaissance géophysique
Les méthodes de reconnaissance géophysiques permettent de déterminer la nature des couches profondes en utilisant par exemple leurs caractéristiques: - Prospection électrique (résistivité) - Prospection sismique : En recherche pétrolière; construction de routes, barrages, tunnels, hydrogéologie - Prospection électromagnétique.

## Slide 19
3. Reconnaissance géotechnique
3.1. Essais "in situ" 3.1.1 Le pénétromètre dynamique 3.1.2. Le pénétromètre statique.
3.2. Essais de laboratoire 3.2.1. Teneur en eau naturelle 3.2.2. Analyse granulométrique 3.2.3. Les limites d’Atterberg 3.2.4. Les essais de cisaillement 3.2.5. Les essais de compactage 3.2.6. L'essai oedométrique
La capacité portante
La capacité portante d'un sol se caractérise par sa résistance au tassement en fonction de la cohésion et des frottements internes. La contrainte admissible se mesure en kN/m2