## Slide 1: Exploration morphologique de la glande thyroïde
Dr Otmane R
Maitre Assistante en Médecin Nucléaire
et imagerie moléculaire
CLCC Annaba

## Slide 2: EXAMEN CLINIQUE

## Slide 3: EXAMEN CLINIQUE
Technique:
Patient assis confortablement les muscles relâchés.
Le médecin se place en face ( inspection) :état de la peau, gros goitre , exophtalmie…etc
La plapation de la glande thyroïde lobe par lobe , consistance, limite.
Examens des aires ganglionnaires jugulocaotidiennes bilatérales et spinales.

## Slide 4
Résultat de l’examen clinique:
Examen de la thyroide:
  Présence d’un goitre ( évaluer son volume ), sa consistance., caractère douloureux, Plongeant .
  Présence de nodules, consistance, taille, localisation..etc
Examen régional:
  Recherche d’adénopathie.
  Signes de compression ( dysphonie, dysphagie et dyspné)

## Slide 5: SCINTIGRAPHIE THYROIDIENNE

## Slide 6: Exploration morphologique et fonctionnelle:
Scintigraphie thyroidienne:
Principes:
injection d’un radiopharmaceutique fixé sur la thyroide pour faire une imagerie morpho-fonctionelle grace à une gamma-camera.
indications :
Rechercher les hyperthyroïdies, caractérisée les nodules thyroïdiens.
CI:
  grossesse et allaitement doit être arrêté
  saturation iodée ( amiodarone , PDC, bétadine, ..etc)
  arrêter le Levothyrox pd 3-4semaines et le carbimazole pd 5jours.

## Slide 7: Radiopharmaceutiques:
Iode 123:
  Traceur de choix pour la scintigraphie
  capté et organifié par les cellules thyroidiennes
Iode 131:
  – Non utilisé pour la Scintigraphie (trop irradiant)
  – Traceur de choix pour la Radiothérapie interne (irathérapie)
Tc99m: Pertechnétate (ion TcO4-)
  – Bonne qualité d’images
  – Peu irradiant
  – Très peu cher
  – Captation par cellule thyroïdienne mais sans organification
  (pompes à iodure)

## Slide 8
TECHNIQUE de réalisation de l'examen:
  injection de 2mCi de pertechnetate de sodium
  Aquisition apres 20 min post-injection
  gamma caméra , collimateur sténopé.
  Image de face et profil si nécessaire.

## Slide 9: Résultats:

## Slide 10: Nodule froid

## Slide 11: Scintigraphie thyroidienne en presence d’un nodule

## Slide 12: Scintigraphie thyroidienne dans les hyperthyroidies

## Slide 13: ECHOGRAPHIE CERVICALE

## Slide 14
L'échographie cervicale:
Permet une analyse descriptive de la morphologie et de la structure de la thyroïde, nous permet de :
  Dimensions de chaque lobe (hauteur, épaisseur et largeur)
  Nodules (nombre, taille, échostructure, échogénicité) .
  Aires ganglionnaires: taille, aspect et situation
  Présence d’adénopathies
  Compressions et déformations des organes de Voisinage.
  Vascularisation thyroïdienne.
  Guider la cytoponction d'un nodule thyroïdien non ou mal palpable

## Slide 15
Technique:
Sonde de haute fréquence (7,5 MHz ou plus) indispensable pour obtenir une haute résolution spatiale
• Sonde linéaire de grande taille, ou une sonde sectorielle permettant l'étude des goitres plongeants et la mesure de la
hauteur des lobes d'un goiter.
• L'appareil permet d'obtenir:
  – une imagerie vasculaire en doppler couleur
• La qualité de l'échographie est dépendante de l'opérateur
L'échographiste doit disposer d'une bonne expérience de l'appareillage et de la pathologie étudiée

## Slide 16: Resultats:Aspect normal de la glande thyroide

## Slide 17: Aspects pathologiques:
Aspect pseudonodulaire des thyroidites auto-immunes?
Hypervascularisation au Doppler
maladie de Basedow

## Slide 18
kyste thyroidien séreux cloisoné
nodule thyroidien suspect de malignité

## Slide 19: Schéma nodulaire à l’echographie cervicale

## Slide 20: Classification échographique des nodules thyroïdiens

## Slide 21: Scanner cervicale

## Slide 22: Aspect normal et indications:
Le tissu thyroïdien apparait hyperdense avec une prise très intense et durable du contraste iodé.
Les nodules peuvent être visualisés sans distinction de la pathologie maligne.
Deux principales indications:
Le goitre plongeant: compressions
Le cancer de la thyroïde: montre les adénopathies cervicales et médiastinales, compression.
*Faire attention à l’injection de produit de contraste avant irathérapie.

## Slide 23: TDM cervicale
Nodule hypodense lobaire droit
Goitre plongeant intrathoracique, comprimant la trachée

## Slide 24: Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM):
Non irradiante et sans injection d’iode. +++
En permettant a l’injection de Gadolinium d’explorer les axes vasculaires et les adénopathies.
On ne peut différencier les nodules bénins des nodules malins.
  Goitre plongeant
  Cancer thyroide
  Recherche de récidive:
    CMT ( pas de fixation à l’iode)
    Distingue la tumeur ( hypersignal ) de la fibrose ( hyposignal)

## Slide 25: TEP scan FDG: (tomographie par émission de positon)
Est une technique d’imagerie nucléaire utilisées en oncologie notamment.
La découverte fortuitement des nodules thyroidiens lors de bilans d’extension d’un cancer.
Aide à faire un bilan d’extension des cancers thyroidiens dédifférenciés ou de profil histologique agressif.
Nodule thyroidien hypermétabolique
Au TEP scan.

## Slide 26: Cytoponction à l’aiguille fine

## Slide 27: Cytoponction ( Bethesda 2018):

## Slide 28: Cytoponction à l'aiguille fine
interet dans le diagnostic et la PEC des nodules thyroidiens
interet dans la selection des n odules opérable et la surveillance des nodules bénins.
interet dans le dépistage des cancers de la thyroide.
cytoponction à main levée et echoguidée.

## Slide 29
Conclusion
• Le Dg des maladies de la thyroïde s’effectue sur l’association d’éléments cliniques, biologiques (bilan hormonal) et d’imagerie (scintigraphie ou échographie ou les 2 en fonction des cas).
• Les examens d’imagerie ne peuvent être interprétés qu’en fonction du contexte clinique et biologique.