## Slide 1: Les outils conceptuels
L’usage de la métaphore
La géométrie
L’agencement spatial

## Slide 2: L’usage de la métaphore
L’usage de la métaphore peut se révéler une source intarissable de créativité on peut l’utiliser à différents stade du processus de la conception en plan ou en volume la métaphore peut toujours conduire à des concepts originaux
La métaphore intangible est difficilement détectable, elle a une grande valeur artistique et esthétique en s’éloignant de la citation et de l’interprétation direct
La bibliothèque d’Alexandrie est conçu sur des concepts de métaphore intangible , les éléments générateurs de sa forme sont le soleil, la lune, et les concepts de temps d’eternité et de mémoire,

## Slide 3: L’usage de la métaphore
métaphore géométrique : l’abstraction géométrique s’appuie sur une quelconque image ou figure, et permet soit en travaillant géométriquement les contours, soit en recherchant la structure sous-jacente et la transformant géométriquement d’arriver à des configurations intéressantes

## Slide 4: Les différentes étapes l’abstraction géométrique image tangible d’une fleur
Définition de la trame radiale
Définition de la structure de composition
Dérivation de la forme de base vers des formes géométriques
Réinterprétation géométrique et recomposition des formes par une série d'Operations géométriques de base
Adaptation des formes aux exigences fonctionnelles

## Slide 5: Plans d’une bibliothèque et d’un immeuble d’appartement d’Alto utilisant la métaphore de la fleur

## Slide 6: la géométrie outil de création
la géométrie peut être utilisée comme un outil de mise en œuvre d’un programme par le dimensionnement des unités du programme leur juxtaposition et leur superposition, il en résulte la grille ou la trame qui est développé à partir de la répétition des géométries de base par la multiplication, la combinaison, la division, la trame peut avoir une configuration complexe, uniforme ou variée,

## Slide 7: la géométrie outil de différenciation spatiale
la géométrie permet par la juxtaposition et la superposition de trames différentes de donner une identité à l’espace qui peut être :
Monofonctionnel
Multifonctionnel
Evolutif
Flexible
Servi
Servant
Spécifique
Technique
Banal
Appropriable

## Slide 8: l’espace multifonctionnel et d’appoint Une trame complexe composée de deux trames simples l’une représentant l’espace multifonctionnel appropriable pouvant accueillir les fonctions principales, l’autre trame représente l’espace d’appoint destiné aux activités diverses comme les circulations, le stockage , l’espace d’appoint permet de libérer l’espace principal pour lui donner son caractère multifonctionnel et appropriable,

## Slide 9: la géométrie outil de composition
La géométrie est l’outil de base de la composition pour toutes les typologies formelles même organique, la géométrie définit la structure et oriente l’évolution de ces formes
Composition basée sur une analogie avec un élément organique ( une colonne vertébrale, articulation, vertèbres) la géométrie permet de garder la maitrise de la composition à travers l’axe de composition ainsi défini

## Slide 11: la géométrie outil de transformation
la transformation des formes par décomposition géométrique est utilisée par les architectes pour contrôler le processus de transformation des formes à travers différentes étapes

## Slide 12
la transformation des formes par duplication géométrique et rotation
la transformation des formes peut aboutir à de bon résultats sur le plan formel en procédant à la duplication de la forme initiale et procédant ensuite à une opération géométrique telle que la rotation ou la translation

## Slide 13: la géométrie outil d’extension
la géométrie permet une extensibilité facile des projets une fois construites
L’organisation axiale : la présence d’un axe marqué ou non facilite et oriente l’extension

## Slide 14: la géométrie outil d’extension
Cette opération concerne surtout les extensions aux projets existants, le concepteur se trouve le plus souvent devant l’obligation d’accoler une forme nouvelle à la forme existante dont la géométrie bien finie démontre qu’elle est conçue au départ sans un véritable souci pour l’extension
Cette operation consiste à generer une ou des trames à partir de l’exisstant, l’operation peut etre complétée par une ranslation de la trame générée vers l’emplacemebt du nouveau projet, il devient alors facile de composer la forme de la nouvelle extension

## Slide 15: L’organisation radiale et modulée
L’organisation radiale: un point devient le centre et l’extension se fait suivant une trame radioconcentrique
L’organisation modulée : l’extension est facilitée par l’adjonction de mêmes modules

## Slide 16: Les facteurs déterminant dans l’organisation ou le planning spatial
Fondamentalement les concepts de base servant à générer une organisation spatial sont traduits en un concept global générique de la forme finale d’agencement des espaces qui est le plan, ce concept de base révèle un mode d’organisation qui peut être:
Un arrangement aléatoire d’éléments en apparence non basés sur une logique bien définie
Un arrangement en apparence ordonné comme l’emploie d’une symétrie mais sans idée maitresse apparente
Un arrangement fonctionnellement ordonné ou la disposition des unités bâties reflète une réponse à des besoins d’ordre fonctionnel
Un ordre déterminé par le mouvement (la circulation) ou le plan est basé sur les différentes positions des accès aux espaces de circulations horizontales et verticales
Un arrangement défini par un souci d’extension future
Un arrangement dicté par les conditions du site (topographie)

## Slide 17: Un arrangement aléatoire

## Slide 18: Un arrangement en apparence ordonné
Cet arrangement obéit à des motivation rationaliste déterminé par une esthétique géométrique n’ayant que peu de rapport avec le projet , l’adoption d’une géométrie ( la symétrie) génère des difficulté de certaines activités dont les besoins en espace sont incompatible avec la géométrie en question

## Slide 19: Un arrangement fonctionnellement ordonné
L’ordre fonctionnel donne la primauté à la fonction, c’est elle qui ordonne le tout et donne la configuration finale du plan

## Slide 20: Un ordre déterminé par le mouvement
Quelque soit les caractéristiques du mouvement , elle joue toujours un rôle dans la genèse et la configuration du plan

## Slide 21: Un arrangement dicté par les conditions du site

## Slide 22: Question citez un édifice architectural très réputé dont l’organisation spatiale été dictée par la morphologie de son site?