## Slide 1
CHAPITRE 2
LES FILTRES NUMERIQUES

## Slide 2
Les SLIT discrets ou numériques ont des propriétés importantes spécialement l’équivalence de la convolution discrète dans le domaine temporel et la multiplication dans l’espace z, à l’instar des SLIT analogiques qui utilisaient la convolution analogique :
INTRODUCTION
SLIT
Discret
Entrée discrète x(n) :
Sortie discrète y(n) :
Domaine temporel discret
Domaine fréquentiel

## Slide 3
Cependant, les SLIT numériques ou discrets peuvent être représenté mathématiquement dans le domaine temporel par un système d’équations aux différences finies à l’instar des SLIT analogiques qui utilisaient un système d’équation différentielles
INTRODUCTION
Domaine temporel discret
Domaine fréquentiel

## Slide 4
Quelle représentation doit on utiliser pour un filtre numérique ?
Un produit de convolution?
Un système d’équations aux différences finies ?
DEFINITION DES FILTRES NUMERIQUES
Domaine temporel discret
Domaine fréquentiel
1. Produit de convolution
2. Equation aux différences finies

## Slide 5
La représentation temporelle d’un filtre numérique dépend essentiellement de la durée de sa réponse impulsionnelle.
Filtres RIF : si la durée de la réponse impulsionnelle est finie, on parle alors de filtre numérique RIF (Réponse Impulsionnelle de durée finie), et on utilise la convolution discrète.
Filtres RII : si par contre la durée de cette réponse impulsionnelle est infinie (RII), il est impossible d’utiliser l’équation de convolution discrète (boucle infinie), ce qui nous pousse à utiliser un système d’équations aux différences finies
DEFINITION DES FILTRES NUMERIQUES

## Slide 6
Implémentation des filtres RIF :
Pour représenter et implémenter un filtre numérique RIF il suffit d’utiliser l’équation de convolution discrète
LES FILTRES NUMERIQUES RIF
Où N est le nombre d’échantillons ou encore la durée de h(n)
La structure d’un RIF a besoin donc de trois opérations élémentaires à savoir:
  la multiplication
  l’addition
  le retard unitaire
  L’échantillon de sortie y(n) à l’instant présent n, dépend de l’échantillon d’entrée présent à l’instant n et de quelques autres échantillons d’entrée aux instants passés {n-1, n-2, …., n-(N-1)]

## Slide 7
LES FILTRES NUMERIQUES RIF
Structure d’un filtre RIF
x(n)
x(n-1)
x(n-2)
x(n-(N-1))
Z-1
Z-1
Z-1
×
×
×
×
+
y(n)

## Slide 8
LES FILTRES NUMERIQUES RIF
Complexité calculatoire d’un filtre RIF:
D’une manière générale, l’implémentation d’un filtre RIF exige:
N opérations de multiplications
N-1 retards unitaires
N opérations d’additions
Ce qui nous permet de conclure que le temps d’exécution d’un RIF dépend du nombre d’échantillons N de sa réponse impulsionnelle h(n)

## Slide 9
LES FILTRES NUMERIQUES RIF
Filtre RIF: Analyse spectrale:
En utilisant la TZ et aussi la TFTD (cas particulier de la TZ) nous pouvons étudier et analyser le filtre RIF dans le domaine fréquentielle en déterminant respectivement sa fonction de transfert en z H(z) et sa réponse fréquentielle H(ej)
La fonction de transfert en z d’un filtre RIF est sous forme d’un numérateur en z uniquement. Ainsi, elle ne possède que des zéros.
De ce fait un RIF est toujours stable
Un RIF est aussi appelé un filtre transversal

## Slide 10
LES FILTRES NUMERIQUES RIF
Plan z : Pour mieux comprendre la stabilité assurée d’un filtre RIF, nous allons faire l’analogie entre le plan p et le plan z

j
Plan p
Re(z)
Imag(z)
Plan z
1er cas : l’axe j du plan p
C-à-d =0
C’est l’équation d’un cercle de rayon 1 et de centre 0
Remarque : A vrai dire, chaque segment de l’axe imaginaire du plan p, de longueur 1/Te va se transformer en un cercle de rayon 1 et de centre 0. ceci explique bien la périodicité de la réponse fréquantielle dans le cas des filtres discrets

## Slide 11
LES FILTRES NUMERIQUES RIF
Plan z : Pour mieux comprendre la stabilité assurée d’un filtre RIF, nous allons faire l’analogie entre le plan p et le plan z

j
Plan p
Re(z)
Imag(z)
Plan z
2ème cas : le demi plan gauche du plan p. (<0)
C’est donc l’intérieur du d’un cercle de rayon 1 et de centre 0
Remarque : La condition de stabilité des filtres analogiques stipule que tous les pôles doivent se trouver dans le ½ plan gauche de plan p. Donc un filtre numérique est satble si tous les pôles de H(z) sont à l’intérieur du cercle unitaire

## Slide 12
Implémentation des filtres RII :
Pour représenter et implémenter un filtre numérique RII nous devons utiliser l’équation discrète aux différences finies
LES FILTRES NUMERIQUES RII
La structure d’un RII a aussi besoin des trois mêmes opérations élémentaires à savoir:
  la multiplication
  l’addition
  le retard unitaire
  L’échantillon de sortie y(n) à l’instant présent n, dépend de l’échantillon d’entrée présent à l’instant n et de quelques autres échantillons d’entrée aux instants passés {n-1, n-2, …., n-L} mais aussi des échantillons passés de la sortie aux instants {n-1, n-2, …., n-K}

## Slide 13
LES FILTRES NUMERIQUES RII
Filtre RII: Analyse spectrale:
En utilisant la TZ et aussi la TFTD (cas particulier de la TZ) sur l’’équation aux différences finies qui représente ce filtre dans le domaine temporel, nous pouvons l’étudier et l’analyser dans le domaine fréquentielle en déterminant respectivement sa fonction de transfert en z H(z) et sa réponse fréquentielle H(ej)
Domaine temporel discret
Domaine z
La fonction de transfert en z d’un filtre RII est sous forme d’un numérateur et d’un dénominateur en z-1. Ainsi, elle possède des zéros et des pôles.
De ce fait un RII risque d’être instable.
Un RII peut être appelé un filtre récursif.

## Slide 14
LES FILTRES NUMERIQUES RII
Structure d’un filtre RII : Forme directe canonique type I
x(n)
Z-1
+
Z-1
Z-1
×
×
×
Z-1
Z-1
Z-1
×
×
y(n)
b0
b1
bL
a1
aK
.
.
.
.

## Slide 15
LES FILTRES NUMERIQUES RII
Complexité calculatoire d’un filtre RII: Forme directe canonique I
D’une manière générale, l’implémentation d’un filtre RII, selon cette structure, exige:
(L+1) + (K+1) opérations de multiplications
L+K retards unitaires
L+K+1 opérations d’additions
Ce qui nous permet de conclure que le temps d’exécution d’un RII dépend du nombre K et L, respectivement le nombre de coefficients ak et bl.
Mais ces valeurs K et L sont généralement très petits par rapport à N d’un filtre RIF pour les mêmes performances. Ce qui représente l’avantage le plus important des RII par rapport aux RIF, à savoir un temps d’exécution nettement plus faible.
Mais peut on proposer une autre structure pour le RII avec moins d’opérations surtout le nombre de mémoire à utiliser ?

## Slide 16
LES FILTRES NUMERIQUES RII
Structure d’un filtre RII : Forme directe canonique type II
Avec
Ce qui nous permet d’écrire H(z) sous la forme
Modèle MA : Moving Average
Modèle AR : Auto regressif
Modèle ARMA

## Slide 17
LES FILTRES NUMERIQUES RII
Structure d’un filtre RII : Forme directe canonique type II
x(n)
y(n)
w(n)
H(z)
H(z) est donc équivalent à la mise en cascade de deux filtre H2(z) suivi par H1(z).
w(n) est une entrée/sortie intermédiaire

## Slide 18
LES FILTRES NUMERIQUES RII
Structure d’un filtre RII : Forme directe canonique type II
x(n)
+
Z-1
Z-1
Z-1
×
y(n)
a1
×
a1
+
×
a1
×
a1
w(n)
.
.
.
.
.
.

## Slide 19
LES FILTRES NUMERIQUES RII
Complexité calculatoire d’un filtre RII: Forme directe canonique II
D’une manière générale, l’implémentation d’un filtre RII, selon cette structure, exige:
(L+1) + (K+1) opérations de multiplications
K retards unitaires
L+K+1 opérations d’additions
Ce qui nous permet de vérifier que cette structure économise presque la moitié du nombre de retards unitaires (mémoires) par rapport à la précédente.

## Slide 20
Que nous pouvons aussi mettre sous la forme:
complexes sont les zéros et les pôles de H(z). La fonction de transfert, sauf pour le facteur b0 est entièrement déterminée par ses pôles et ses zéros.
POLES ET ZEROS DES FILTRES NUMERIQUES
D’une manière générale la fonction de transfert en z d’un filtre numérique est sous forme d’un rapport de deux polynômes de z-1 :

## Slide 21
POLES ET ZEROS DES FILTRES NUMERIQUES
Connaissant les zéros et les pôles, de H(z) nous pouvons les placer dans le plan z
Exemple d’un plan z avec zéros et pôles
Stabilité : tous les pôles doivent être à l’intérieur du cercle
Les pôles appartiennent à la Bande Passante
Les zéros appartiennent à la Bande coupée
La fréquence d’un pôle ou d’un zéro dépend de l’angle entre 0 et 
Re(z)
Imag(z)
Plan z
× : pôle
o : zéro
×
×
×
×
×
o
o
o

## Slide 22
POLES ET ZEROS DES FILTRES NUMERIQUES
Relation entre pôles/zéros et réponses fréquentielles:
Compte que la réponse fréquentielle H(ej) est un cas particulier de a fonction de transfert en z, il est possible de l’évaluer graphiquement à partir du plan z pour toute valeur de 0 :
L’amplitude de H(ej) à 0 est obtenue en divisant le produit de toutes les distances entre les zéros et le point sur le cercle du plan z correspondant à ej0 (le périmètre du cercle représente l’axe des abscisses de la réponse fréquentielle) à savoir 1×2 par le produit de toutes les longueurs entre ce dernier point et les pôles en l’occurrence 3×4 (voir figure suivante).
La phase est obtenue en additionnant toutes les contributions des zéros, à savoir (1 + 2), de l’exemple de la page suivante, et en retranchant les contributions des pôles en l’occurrence - (3 + 4) pour le même exemple.

## Slide 23
POLES ET ZEROS DES FILTRES NUMERIQUES
Relation entre pôles/zéros et réponses fréquentielles:
La réponse fréquentielle du filtre numérique correspondant à la pulsation 0 est:
Re(z)
Imag(z)
Plan z
× : pôle
o : zéro
o
o
×
×

Point qui correspond à
1
2
3
4
1
2
3
4
son module à 0 est donné par :
sa phase à 0 est donnée par :

## Slide 24
POLES ET ZEROS DES FILTRES NUMERIQUES
Filtre à phase minimale
Un filtre stable (ses pôles sont à l’intérieur du cercle) est dit à phase minimale si ses zéros sont aussi à l’intérieur du cercle unité. Un filtre stable et à minimum de phase possède un inverse H-1(z-1) également stable et à minimum de phase.
o
o
×
×
Par contre un filtre stable avec des zéros à l’extérieur du cercle présente toujours une phase qui varie plus rapidement. Pour mieux comprendre, prenons les deux exemples suivants :
le premier est stable et aussi ses deux zéros notés z1=1ej et z2=2ej2 sont à l’intérieur du cercle, il est donc à phase minimale.
le second est stable également mais ses deux zéros notés z’1=-11ej et z’2=-12ej2 sont à l’extérieur du cercle (mêmes phases que les zéros de l’exemple précédent mais des modules inverses), il n’est pas donc à phase minimale. Les déphasages qu’il va affecter aux signaux qu’il filtre sont beaucoup plus importants tout en gardant la même amplitude
o
o
×
×
z1
z2
z’1
z’2
1
1
1-1
1-1
1
1
-1
-1