## Slide 1
Module :Fiabilité des systèmes
Industriels
A. P. Tchangani
MASTER I, Maintenance Industrielle
Semestre S2

## Slide 2
Volume hebdomadaire
1 cours de 1.5 heures
1 TD de 1.5 heures
Déroulement
Contrôle de connaissances
2 Devoirs surveillés (DS)
Mini Projet (MP)
Participation et présence (PP)
Note TD
Examen final
Note finale = (0.4*TD+0.6*Examen

## Slide 3: Programme
Introduction & Définitions
Rappel mathématique et les méthodes de fiabilité
Approche de la fiabilité des équipements et des organes par des modèles spécifiques
Modèle exponentiel
Modèle de Weibull
Utilisation des modèles de fiabilité pour l’optimisation de la maintenance
Utilisation des modèles de fiabilité pour gérer des équipements complexes
Modélisation et simulation numérique de la fiabilité

## Slide 4
Fiabilité
Maintenabilité
Disponibilité
Reliability
Maintenability
Availability
Introduction & Définitions

## Slide 5
Définitions
Fiabilité (NF X60.010)
Aptitude d ’un bien à accomplir une fonction requise,
dans des conditions données, pendant un intervalle
de temps donné.
Remarque
- on suppose que le bien est en état de remplir
la fonction requise au début de l ’intervalle de temps considéré.
- Cette aptitude est fonction de:
- fiabilité des composants
- architecture du système
- maintenabilité
- logistique

## Slide 6
La construction de la fiabilité des systèmes techniques s’organise sous quatre formes :
prévisionnelle, expérimentale, opérationnelle et dynamique.
Plus on agit en amont (fiabilité prévisionnelle), plus on est efficace. Cependant, il n’est pas toujours possible d’obtenir des évaluations suffisamment robustes dès les premières étapes de la conception. On doit alors introduire des essais de démonstration et de validation avec la fiabilité expérimentale. Plus en aval du processus industriel, la fiabilité opérationnelle est mise en application.
Processus industriel et fiabilité

## Slide 7
La fiabilité prévisionnelle consiste à prévoir la fiabilité dès le début du projet, à partir d’une analyse qualitative et/ou quantitative.
Elle s’exécute dès la première phase du projet sous forme de prévisions succinctes (part count method), puis de façon plus détaillée lorsque la définition des composants est réalisée (part stress analysis method).
Elle permet ainsi de prendre des orientations optimales en matière de conception.
fiabilité prévisionnelle

## Slide 8
La fiabilité expérimentale permet de quantifier la fiabilité à partir d’essais ou calculs.
Dès que l’on dispose de pièces prototypes, il est possible de réaliser des essais dits de robustesse pour connaître les faiblesses de conception du produit. Lorsque le produit est suffisamment robuste, des essais de quantification ou de validation de la fiabilité sont réalisés.
fiabilité expérimentale

## Slide 9
La fiabilité opérationnelle consiste à évaluer la fiabilité en service à partir de données du retour d’expérience (REX).
Elle se pratique dès les premières mises en service et permet ainsi de corriger des défauts de conception et de process. R(t) représente la fiabilité au cours du temps.
fiabilité opérationnelle

## Slide 10
Indicateurs de fiabilité
Fiabilité: indicateurs
Soit T la durée de vie du bien considéré
Fonction fiabilité
Temps moyen de bon fonction
MTTF: Mean Time to Failure pour les biens non réparables
MTBF: Mean Time Between Failures pour les biens réparables

## Slide 11
Maintenabilité (Norme américaine MIL-STD-72IC)
Mesure de l ’aptitude d ’un dispositif (item) à être maintenu ou remis
dans des conditions spécifiées lorsque la maintenance de celui-ci est
réalisée par des agents ayant les niveaux spécifiés de compétences,
utilisant les procédures prescrites, à tous les niveaux prescrits de
maintenance et de réparation.

## Slide 12
Maintenabilité
Maintenabilité (NF X60.010)
Aptitude, dans des conditions données d ’utilisation d ’un bien,
à être maintenu ou rétabli sur un intervalle de temps donné, dans un
état dans lequel il peut accomplir sa fonction requise, lorsque la
maintenance est accomplie dans des conditions données avec des
procédures et des moyens prescrits.
Remarque: la définition américaine est plus précise en ce qui concerne les moyens humains
puisqu ’elle donne des précisions sur la qualification des agents de maintenance.
Indicateurs
- fonction maintenabilité M(t) probabilité que le système
soit rétabli dans son état normal après une défaillances
- MTTR (Mean Time To Repair, Temps moyen de réparation

## Slide 13
Disponibilité
Disponibilité (NF X60.010)
Aptitude d ’un bien à être en état d ’accomplir une fonction requise
dans des conditions données, à un instant donné ou pendant un
intervalle de temps donné, en supposant que la fourniture des moyens
extérieurs nécessaires soit assurée.
Indicateurs
- fonction Disponibilité D(t) probabilité que le système
soit état de remplir la fonction requise.
- MUT (Mean Up Time, moyenne des temps pendant lesquels le système est en fonctionnement actif)
- MDT (Mean Down Time, moyenne des temps pendant lesquels le système est fonctionnellement hors service)

## Slide 14
Caractéristiques des systèmes
Caractéristiques
  Trois niveaux
Ensemble
Module
Composant
Toujours réparable
Réparable
ou consommable
Consommable
parfois réparable
Disponibilité
Maintenabilité
et fiabilité
Fiabilité
Propriétés
Caractéristique

## Slide 15
Fiabilité des systèmes réparables: indicateurs opérationnels
Etapes successifs d ’un système réparable au cours de son usage
Mise
en service
Première
défaillance
Début
d ’intervention
Remise
en service
Deuxième
défaillance
Attente
Réparation
Bon fonctionnement
Bon fonctionnement
MTTR
MDT
MUT
MTBF
MTTF
Durée
d ’usage

## Slide 16
Fiabilité des systèmes réparables: indicateurs opérationnels
Synthèse
Arborescence
d ’un système
Ensemble
Module
interchangeable
Composant
Réparable
Non réparable
(mono coup)
Caractéristique
Réparable
Consommable
Consommable
Analyse correspondante
R(t)
M(t)
D(t)
MTBF
MTTF
MTTR
X
Dop
X
MTBF
MTTF
MTTR
X
X
X
MTTF
X
X

## Slide 17
Assurer la Fiabilitè
Comment assurer la Fiabilité ?
Maintenance

## Slide 18
La Maintenance
NF X60.010
Ensemble des activités destinées à maintenir ou à rétablir un bien
dans un état ou dans des conditions données de sûreté de
fonctionnement, pour accomplir une fonction requise. Ces activités
sont une combinaison d ’activités techniques, administratives et de
management.

## Slide 19
Stratégie
Type de Maintenance
Réparer après casse
Maintenance préventive systématique
En fonction du niveau de dégradation
Maintenance préventive conditionnelle
Maintenance préventive prévisionnelle
Maintenance d’urgence
Maintenance corrective
Reconception
Maintenance d’amélioration
Recherche d’aléa
Maintenance de ronde
En fonction du calendrier
Les Stratégies de Maintenance

## Slide 20
Caractéristiques
  Non programmée
  Perturbe la charge de travail (pics et vallées)
  Chère
  Nécessite une grande réactivité et une logistique en conséquence
Les Stratégies de Maintenance
Maintenance d’urgence
Définition
  But
Travail de maintenance nécessitant une intervention immédiate
  Supprimer l’immobilisation, réduire le danger ou le risque associé à la défaillance

## Slide 21
Définition
  Restaurer le système pour qu’il retrouve un état opérationnel
But
  Permettre l’utilisation du système
Caractéristiques
  Planifiée
  Création d’un ordre de travail
  Préparation du travail
Maintenance corrective

## Slide 22
Définition
  Interventions régulières courtes sur des équipements souvent en état de marche (lubrification,
  inspection, réglages, …)
But
  Réduire les pannes et les temps d’immobilisation
  Allonger la durée de vie du système
Caractéristiques
  Planifiée et préparée
Maintenance de routine

## Slide 23
Définition
  Interventions d’inspection et de remplacement
  programmées sur la base d’un calendrier ou d’une
  durée de fonctionnement
But
  Réduire les pannes et les temps d’immobilisation
  Allonger la durée de vie du système
Caractéristiques
  Planifiée et préparée
  Déterminée à partir d’une probabilité de défaillance
  Echéancier
Maintenance préventive systématique

## Slide 24
Définition
  Interventions d’inspection et de remplacement subordonnées au franchissement d’un seuil prédéterminé significatif de l’état de dégradation du bien
But
  Identifier des anomalies (potentielles ou cachées) pour enrayer un mécanisme de défaillance
Caractéristiques
  Planifiée
  Basée sur un niveau de dégradation
  Seuils prédéterminés
Maintenance préventive conditionnelle

## Slide 25
Définition
  Interventions d’inspection et de remplacement
  subordonnées à l’analyse de l’évolution surveillée de paramètres significatifs de la dégradation du bien
But
  Identifier des anomalies (potentielles ou cachées) pour enrayer un mécanisme de défaillance
Caractéristiques
  Planifiée
  Basée sur un niveau de dégradation
  Evolution des paramètres
Maintenance préventive prévisionnelle

## Slide 26
Techniques de maintenance prévisionnelle
  Analyse de vibrations
  Analyse de lubrifiants et d’huiles
  Examen des états de surface
  Examens structurels
  Dissipation d’énergie
  Analyse d’effluents
  Contrôle du rendement
  Émission acoustique
  …

## Slide 27
Maintenance: Indicateurs fondamentaux
La maintenance doit pouvoir être évaluée quantitativement par des indicateurs opérationnels.
Indicateurs de la maintenance préventive
MMH/OH: Maintenance Man-Hours per Operating hour (charge en hommes-heures par heure de
fonctionnement ou d ’utilisation
MTBPMA: Mean Time Between Preventive Maintenance Actions (temps moyen de fonctionnement
ou d ’utilisation entre interventions de maintenance preventive).

## Slide 28
Maintenance: Indicateurs fondamentaux
Indicateurs de la maintenance corrective
MTBUBA: Mean Time Between Unscheduled Maintenance Actions (temps moyen de fonctionnement
ou d ’utilisation entre interventions de maintenance non Programmées).
MTTR: Mean Time To Repair (moyenne des temps techniques de réparation). Il est limité à 4 temps:
- tdg: temps de diagnostic (temps moyen nécessaire pour dérouler le diagnostic au niveau de l ’unité à
déposer ou à remplacer;
- tdp: temps de dépose puis temps de pose (temps moyen pour déposer l ’unité défaillante et à la remplacer
par une pièce saine;
- tv: temps de vérification (temps moyen nécessaire pour valider l ’intervention et vérifier le bon
fonctionnement du bien après intervention;
- ts: temps de mise en service ou temps de redémarrage.
MTTR = tdg + tdp + tv + ts

## Slide 29
Maintenance: Indicateurs fondamentaux
Indicateurs de la maintenance corrective
MMTR: Mean Man-Hours To Repair (charge moyenne en homme-heures pour réparer le bien)
Mc50: 50th percentile of corrective maintenance time
Mc90: 90th percentile of corrective maintenance time

## Slide 30
Maintenance: Nivaux
Il existe une standardisation sur les niveaux de maintenance utilisables par exemple lors des contrats.
LRU: Line Replaceable Unit (Unité Remplaçable en Première Ligne)
Un LRU est un élément dont il est possible de détecter sans ambiguïté les défaillances « sur le système »,
soit à l ’aide d ’un équipement de test, soit grâce à la mise en œuvre d ’une procédure, et qui peut être
démonté du système et échangé par un identique (de même numéro de configuration) sans:
i) faire de choix pour son bon montage ou pour ses performances,
ii) avoir besoin de démonter ou d ’enlever les éléments de son voisinage.
SRU: Shop Replaceable Unit, est une unité remplaçable en atelier. Ce sont des éléments d ’une unité
déposée qui peuvent être remplacées par des identiques dans un atelier de maintenance approprié.

## Slide 31
Maintenance: Nivaux
Primaire
Secondaire
« overhaul »
ou grande maintenance
Toute action
s ’effectuant
sur le matériel
2. Second niveau
Toute action
s ’effectuant
en dehors
du matériel
Opérations
de grande maintenance
1. Premier niveau
3. Troisième niveau
4. Quatrième niveau
5. Cinquième niveau
- dépannage par échange standard
- contrôle de bon fonctionnement / inspections
- opérations mineures d ’entretien (graissage)
- concept de LRU
- opérations de réglages
- remplacement de consommables
- reprises légères (peinture)
- interventions hors matériel effectués en atelier ordinaire
- diagnostic plus fin
- réparations au niveau composants
- réparation mécaniques mineures
- programmation d ’éléments informatiques
- concept SRU
- interventions de type spécialisé en atelier
- réglage d ’instruments de mesure
- vérification d ’étalons
- retour en usine pour réparations profondes
- opérations de grande maintenance
- remise à neuf
Définitions simplifiées
NF X60.501