## Slide 1: Chapitre VI Etude des Compresseurs

## Slide 2
PARTIE TECHNOLOGIQUE

## Slide 3
I) COMPRESSEUR CENTRIFUGE

## Slide 5
Le terme « compresseur centrifuge » (aussi appelé « compresseur radial » désigne un type de turbomachines à circulation radiale et à absorption de travail qui comprend des pompes, des ventilateurs, des soufflantes et des compresseurs
2) Avantages
Les compresseurs centrifuges offrent une augmentation de la densité du fluide de travail supérieure à 5 %.
Également, les fluides qui les traversent voient leur vitesse augmenter au-delà de Mach 0,3 quand c'est de l'air ou du diazote.
En comparaison, les ventilateurs ou les soufflantes ne parviennent pas à atteindre une augmentation de densité de 5 % et la vitesse de pointe relative du fluide se situe en dessous de Mach 0,3-0,5.
1) Définitions

## Slide 6
De façon idéalisée, le compresseur dynamique obtient une augmentation de pression en ajoutant de l'énergie cinétique ou de la vitesse à un jet continu de fluide grâce à un rotor ou à un étage de compression. L'énergie cinétique acquise est alors transformée en une augmentation de la pression statique en freinant le flux à travers un diffuseur.
Valeur du taux de compression: (P2/P1)= 5 à 6

## Slide 7
3) Inconvénients
Leur principal inconvénient est qu'ils ne peuvent atteindre un taux de compression élevé .
Les ventilateurs et les soufflantes sont mieux adaptés aux applications en continu qui demandent un grand volume sans augmentation notable de pression, tels que la ventilation, la réfrigération et l'injection de gaz sous la terre.

## Slide 8
4) Domaines d’utilisation
Le compresseur centrifuge est utilisé :
dans les gazoducs (pour déplacer le gaz naturel du gisement au consommateur).
dans les raffineries de pétrole et sur les sites de traitement de gaz naturel, pétrochimiques et chimiques.
sur les sites de séparation de l'air (pour fabriquer des produits gaziers).
dans les appareils de réfrigération de climatisation.
dans les appareils fournissant de l'air comprimé .
dans les turbines à gaz et les unités auxiliaires de puissance.
dans les systèmes de pressurisation à bord des aéronefs (dans le but de maintenir une pression sécuritaire et confortable aux personnes).
dans les turbocompresseurs (qui servent à augmenter la puissance des moteurs à essence ou au diesel).
sur les sites d'exploitation des champs pétrolifères, (pour injecter des gaz dans le sous-sol dans le but d'augmenter le taux d'extraction).

## Slide 9
II) COMPRESSEUR AXIAL
1) Définition:
Le compresseur axial est un compresseur dont l'écoulement suit l'arbre en rotation, ce qui diffère du compresseur centrifuge.
2) Caractéristiques:
Le compresseur axial génère un flux continu d'air comprimé et fournit un rendement élevé pour une masse volumique donnée et une section donnée du compresseur.
Il est nécessaire d'avoir plusieurs étages de pales pour obtenir des pressions élevées afin d'obtenir des taux de compression équivalent avec un compresseur centrifuge

## Slide 10
COMPRESSEUR AXIAL

## Slide 11
3) Etage d’un compresseur axial
Un compresseur axial est composé d'éléments en rotation et d'éléments statiques.
L'arbre central, guidé par des roulements, est composé d'anneaux composés eux-mêmes d'aubes rotoriques et statoriques.
L'ensemble est un montage alternant des rotors et des stators.
On appelle un étage, un disque de rotor suivi d'un disque de stator

## Slide 12
Etage d’un compresseur axial

## Slide 13
Tous les compresseurs ont un taux de compression lié à la vitesse de rotation et au nombre d'étages. Les premiers moteurs ont été conçus simplement. Il a donc été utilisé un grand compresseur (plusieurs étages) simple corps tournant à la même vitesse. L'évolution des moteurs a été l'apport d'une deuxième turbine et la division du compresseur en basse pression et haute pression, ce dernier tournant plus rapidement. Cette conception dite double corps amène une nette amélioration du rendement.
4) Domaines d’utilisation
Aviation, propulsion des turboréacteurs
Valeur du taux de compression = 1.15 par étage

## Slide 14
TURBOREACTEUR

## Slide 15
PARTIE THERMODYNAMIQUE

## Slide 16
I. Expression du travail de compression
Considérons un compresseur tel que schématisé ci-dessous
L’équation de la conservation de l’énergie s’écrit :

## Slide 17
Généralement la compression est adiabatique :
Le travail correspond à la variation de l’enthalpie totale, on le notera :
D’après la définition de l’enthalpie :

## Slide 18
Processus réel de compression basé sur les grandeurs totales
Une compression est caractérisée par son rendement total à total isentropique

## Slide 19
II. Equation d’Euler combiné à l’expression thermodynamique du travail
de compression

## Slide 20
En divisant par :
En introduisant le rendement total à total isentropique :
Comme :
Alors le taux de compression est : :