## Slide 1: Enhanced Direct Memory Access (EDMA)

## Slide 2: Introduction
Le contrôleur (EDMA) gère tous les transferts de données entre la mémoire cache de niveau 2 et les périphériques du DSP.
Ces transferts incluent l’entretien des caches, l’accès aux autres mémoires, les transferts de données programmés par l’utilisateur et les accès de l’hôte.

## Slide 3
L’ EDMA possède 64 canaux dans les DSP C64x et 16 canaux dans les familles C621x/C671x DSP avec des priorités programmables et la possibilité de lier et enchainer des transferts de données.
L’EDMA permet les mouvements de données de/à n’importe quel espace mémoire adressable (mémoire interne (L2 SRAM), périphériques et mémoire externe).
L’EDMA renferme principalement 2 composants:
Transfer controller (EDMATC): gère tous les transferts de données entre la mémoire (L2)/ contrôleur de mémoire et les périphériques (voir Figure 1).
2) Channel controller (EDMACC): c’est la partie du EDMA programmable par l’utilisateur qui permet des transferts flexibles et puissants y compris les transferts 1D et 2D, les transferts déclenchés par événement , déclenchés par le CPU, enchainés , … etc.

## Slide 4
Fig.1 Schéma synoptique du EDMA

## Slide 5: Terminologie EDMA
Enhanced Direct Memory Access (EDMA) Controller:
Se compose du contrôleur de tranfert (EDMA transfer controller (EDMATC) ) et du contrôleur du canal ( EDMA channel controller(EDMACC).
EDMA Transfer Controller (EDMATC):
L’engin central de transfert de données du EDMA.
L’EDMATC réalise des transferts de données en parallèle pour les demandes de transfert en début de chaine pour chaque chaine de transfert contrôlée par priorité (TR= Transfert Request).
Le nombre de chaines et donc de transferts concurrents dépend du circuit.

## Slide 6
EDMA Channel Controller (EDMACC):
C’est la partie du EDMA programmable par l’utilisateur.
L’ EDMACC possède un paramètre (PaRAM) associé à des registres programmables avec plusieurs paramètres.
Transfer Request (TR):
Demande de transfert de données .
Une “TR” doit préciser l’adresse source, l’adresse de destination, le nombre d’éléments ainsi que d’autres options.
Quick DMA (QDMA):
Paramètres DMA programmables locales au CPU et non pas localisés au niveau du contrôleur de canal du EDMA.
QDMA permet une soumission directe et rapide initiée par le CPU sans avoir à passer par contrôleur de canal du EDMA.

## Slide 7
Element-Synchronized Transfer:
Ce type de transfert soumet une demande de transfert (TR) d’un seul élément lorsque un événement est reçu. Le contrôleur de canal du EDMA met à jour l’adresse de la source, l’adresse de la destination, le nombre d’éléments et le nombre de frames après chaque TR.
Frame-Synchronized Transfer:
Identique au précédent sauf que ceci concerne un frame.
Les éléments et les frames sont séparés par un indice programmable.
Array-Synchronized Transfer:
Demande de transfert (TR) pour un seul vecteur/tableau d’une certaine taille lorsque un événement de synchronisation est reçu. Le contrôleur de canal du EDMA met à jour les adresses source et destination et le nombre de vecteurs après chaque TR.
Les éléments du vecteur doivent toujours être contigus et les frames sont séparés par un indice programmable.

## Slide 8
Block-Synchronized Transfer:
Demande de transfert (TR) d’un nombre de vecteurs de vecteurs synchronisé avec la réception d’un événement. Dans ce cas, le controleur de canal du EDMA ne procéde à aucune mise à jour.
Les elements sont toujours contigus et les frames sont séparés par un indice programmable.
Parameter RAM (PaRAM):
RAM programmable par l’utilisateur qui stocke les paramètres du canal et l’ensemble des parmètres des liens.
Parameter Set:
Transfert d’un canal EDMA de 24 byte. Chaque ensemble de paramètres se compose de six entrées d’ensembles de paramètres de 4 octets.
Parameter Set Entry:
Un des composants de 4-bytede l’ensemble des paramètres.
Ceci inclut les adresses source et destination, les options, le compte, l’indice et les entrées de rechargement (reload entries).

## Slide 9
Channel Parameter Set:
un des 16 (621x/671x DSP) ou 64 (64x DSP) ensemble de paramètres qui peuvent etre initiés via un événement de synchronisation.
Link Parameter Set:
Un des ensemble de paramètres strictement utilisé pour l’enchainement at ne fait pas partie de l’ensemble des paramètres du canal.
Trigger Event:
Action qui pousse le contrôleur de canal EDMA à soumettre une (TR). Les événements de synchronisation incluent CPU-trigger, event-trigger et chain-trigger.
Element:
C’est la plus petite unité d’un transfert DMA . Un élément peut être 8-bit,16-bit, or 32-bit.

## Slide 10
Frame:
Un groupe d’éléments forme un frame. Un frame peut avoir des éléments contigus ou éparpillés. Frame est utilisé dans le contexte des transferts de données à une dimension
(1D).
Array:
Un groupe of d’éléments contigus forme un vecteur “array”. Les éléments d’un vecteur ne peuvent pas être séparés par un indice. Array est utilisé dans le contexte des transferts de données à 2 dimensions (2D).
Block:
Un group d’arrays ou frames forme un bloc.
Pour les transferts 1D, un groupe de frames forme un bloc. Pour les transferts 2D, un groupe d’arrays constitue un bloc.

## Slide 11
1-dimensional (1D) transfer:
Un groupe de frames constitue un bloc 1D (1D block).
Le nombre de frames (FRMCNT) dans un bloc varie de 1 à 65536.
Le nombre d’éléments (ELECNT) par frame varie de 1 à 65535.
2-dimensional (2D) transfer:
Un groupe de vecteurs “arrays” forme un bloc 2D (2D block).
La première dimension représente le nombre d’éléments contigus dans un “array”. La 2ème dimension donne le nombre de ces “arrays”.
Le nombre d’arrays (FRMCNT) dans un bloc varie de 1 à 65536

## Slide 12: EDMA du DSP C6713
L’EDMA du DSP C6713 possède 16 canaux. Les canaux 8 à 11 sont réservés pour l’enchainement (chaining).
Les 12 autres canaux permettent de servir les différents périphériques.
Le transfert des données peut être déclenché par le CPU ou des événements.
La correspondance, par défaut, entre événements et canaux est représenté dans la table 1.
L’utilisateur peut modifier ce mapping par programmation des registres de sélection de l’EDMA : ESEL0, ESEL1, ESEL2 (voir table 2).

## Slide 13
Table 1. Correspondance canal événement (par défaut)

## Slide 14
Table 2. Sélection des événements

## Slide 15
Suite de la table 2

## Slide 16: Registres de l’EDMA utilisés pour le traitement des événements
Le contrôleur EDMA contient 4 registres pour le traitement des événements:
Event Register (ER): Lorsqu’un événement n se produit, le bit n du ER est mis à 1.
Event Enable Register (EER): La mise à 1 du bit n du EER autorise le traitement de l’événement correspondant. Si le bit est à 0, le traitement est bloqué.
L’occurrence de l’événement n est mémorisé dans ER même s’il est bloqué.
Event Clear Register (ECR): Si l’événement est autorisé dans le EER, le bit correspondant du ER est automatiquement mis à 0 lorsque l’EDMA traite le transfert lié à cet événement.
Si l’événement est bloqué, le CPU peut effacer le bit correspondant dans le ER en mettant à 1 le bit correspondant du ECR. Ecrire un 0 n’a aucun effet.
Event Set Register (ESR): Ecrire un bit à 1 dans le ESR met le bit correspondant du ER à 1. Ceci permet au CPU de soumettre des demandes d’événements (utiles en débogage).

## Slide 17: Le paramètre RAM (PaRAM)
La table des paramètres de transfert de l’EDMA et les informations de liens sont stockés dans la « PaRAM », RAM de 2K Bytes localisée dans l’EDMA.
La table contient 85 ensemble de paramètres de 6 mots.
Chaque ensemble utilise 6x4=24 bytes et renferme les paramètres relatifs à un transfert (voir table 3).

## Slide 18
Table 3. Contenu de la PaRAM

## Slide 19
Table 3. Suite

## Slide 20
La table 4 montre les paramètres relatif à un événement d’un canal EDMA
Table 4

## Slide 21: Table 5. Description des paramètres

## Slide 22
Note:
† Ces paramètres sont toujours accédés en tant que mots de 32-bit en utilisant les instructions STW ou LDW.
‡ Ce champ est valide uniquement pour les transferts synchronisés par élément.

## Slide 23
Le champ OPT de la (PaRAM)
La signification de tous les champs d’un transfert sont évidents à l’exception du champ OPT qui contient les paramètres d’établissement de la priorité (haute ou basse), fixer la taille de l’élément à 8, 16, or 32 bits, définir la dimension de la source et de la destination (1D ou 2D), définir les modes de mise à jour des adresses source et destination, autoriser ou refuser l’interruption complète du transfert, définir le code de transfert complet, permettre ou non un transfert enchainé et fixer le mode de synchronisation du frame.