## Slide 1
CODAGES ENTROPIQUES

## Slide 2
INTRODUCTION
Dans le chapitre précédent nous avons expliqué les deux principaux types de codage utilisés à savoir :
Codage Source: pour améliorer l’ efficacité
Codage Canal : pour améliorer la fiabilité
En ce qui concerne le codage source, sa tâche principale est de représenter un signal avec le nombre minimum de symboles (binaires) sans dépasser un "niveau de distorsion acceptable", qui est déterminé par l'application.
Deux types de techniques de codage source sont utilisés:
Codage sans perte: C’est un codage réversible, souvent de type entropique. Mais avec des taux de compression relativement faibles
Codage avec perte: C’est un codage irréversible, mais qui peut assurer des taux de compression très élevés au détriment d’une certaine perte.

## Slide 3
INTRODUCTION
Dans ce chapitre nus allons donc nous intéresser au:
Codage entropique : appelé également codage statistique à longueur variable, fait partie des méthodes de codage de source sans pertes.
Son objectif principal, comme toutes les techniques de compression avec/sans pertes, est de modifier les données issues d'une source (capteur) pour réduire leurs taille en vue d’une transmission sur un canal de communication ou tout simplement un stockage sur une unité de mémoire (disque dur, DVD, mémoires EEPROM …etc).
Les principaux types de codage entropique sont :
le codage de Huffman
le codage arithmétique.
le codage Lempel-Ziv

## Slide 4
DEFINITION
Le codage entropique est basé essentiellement sur des statistiques liées aux données issues de la source. L’objectif est d’arriver à construire et remplacer ces données sources, par un code de longueur plus petite mais généralement variable.
Pourquoi des codes de tailles variables ?
L’idée est simple : le symboles (ou données) de source n’ont pas la même importance (ne contiennent pas la même quantité d’information).
En effet, le codage entropique tente généralement à attribuer les mots de codes les plus courts aux symboles de source les plus fréquents (contiennent moins d’informations et bien sûr les codes les plus longs aux symboles source les plus rares (contiennent plus d’information). Ainsi, nous aurons comme principe:
attribuer des mots de code courts pour les symboles probables
attribuer des mots de code longs pour les symboles peu probables

## Slide 5
DEFINITION
Le codage entropique est basé essentiellement sur les concepts de la théorie de l'information, où l'information à coder (donnée source) est considérée comme une variable aléatoire discrète (appartenant à un ensemble fini).
Le théorème du codage de source, établit l’entropie comme la limite de la possibilité de compression.

## Slide 6
une source est représentée habituellement par :
l’ensemble des données ou de de symboles qu’elle peut fournir, appelé souvent un alphabet. On peut les noter par exemple {m1, m2,........, mk}
2. La loi de probabilité qui contrôle les caractéristiques d'émission de ces données que l’on notera {P(m1), P(m2),........, P(mk)}
Si les symboles émis par cette source sont indépendants et régis par la même loi de probabilité alors la source est dite simple ou sans mémoire
DEFINITION

## Slide 7
Exemple 1: Soit une source qui va émettre le mot suivant:
Alphabet Source = le mot ‘’annaba’’={a, n, n, a, b, a}
Les symboles générés par la source sont formés par 3 lettres de l’alphabet français à savoir a, n et b, mais pas avec la même loi de probabilité, si on se restreint à cet exemple basic.
La loi de probabilité est donc (pour ce cas de figure) :
P(‘’a’’)=1/2, P(‘’n’’)=1/3 et P(‘’b’’)=1/6
Commet allons nous coder chacun de ces symboles?
Est-ce qu’il est préférable d’utiliser un code de taille fixe ? Comme le code ASCII
Ou un code de taille variable ?
Pour répondre à ces questions, nous devons d’abord rappeler les fondements de base de la théorie de l’information.
DEFINITION

## Slide 8
Exemple 2:
Soit un bloc d’images en niveaux de gris de taille 8 × 8 pixels
10 | 10 | 10 | 15 | 200 | 200 | 200 | 200
15 | 5 | 255 | 255 | 200 | 200 | 200 | 200
10 | 15 | 10 | 5 | 200 | 200 | 200 | 200
10 | 10 | 10 | 15 | 200 | 200 | 200 | 200
15 | 5 | 255 | 255 | 100 | 200 | 100 | 200
10 | 15 | 10 | 5 | 100 | 200 | 100 | 200
20 | 30 | 30 | 30 | 100 | 200 | 100 | 200
20 | 150 | 20 | 20 | 100 | 200 | 100 | 200
Ces niveaux de gris sont normalement compris entre 0 et 255, ce qui justifie le choix habituel d’un codage de taille fixe de 8 bits par pixel.
Mais dans ce cas de figure est il judicieux de garder ce type de codage à taille fixe de 8 bits ou bien doit on le changer ?
Surtout, que les niveaux de pixels de ce bloc n’ont pas la même probabilité d’apparition. Pour vérifier calculez la loi de probabilité de ces niveaux de gris.
DEFINITION

## Slide 9
ENTROPIE D’UNE SOURCE
Comme nous venons de le voir, chaque symbole de l’alphabet M={m1, m2,........, mK}, de longueur lk fixe ou variable, d’une source est régit par une probabilité d’apparition {P(m1), P(m2),........, P(mk)}. Ceci, nous permet donc de définir les concepts de base de la théorie d’information à savoir :
L’information associée à chaque symbole de la source est :
L’entropie, qui représente la quantité d’information moyenne, d’une source M est donnée par:
Comme nous pouvons le remarquer, cette quantité moyenne d’une source, qui est l’entropie, dépend essentiellement de la loi de probabilité P.

## Slide 10
ENTROPIE D’UNE SOURCE
L’entropie, qui représentée la quantité d’information moyenne, d’une source M est donnée par:
L’entropie d’une source représente donc la quantité d'information moyenne par symbole de l’alphabet délivrée par cette source. Elle représente aussi une incertitude moyenne par symbole. Elle peut exprimée en bit par symbole, c’est le cas de l’expression ci-dessus, si nous travaillons en base 2 (log2).
Plus l'entropie de la source est grande, plus il y’a de l’information délivrée par la source et bien entendu l'incertitude est plus élevée.
On montre que pour une loi de probabilité équiprobable (m, P(mk)=p, et p=1) nous aurons une entropie maximale égale à :

## Slide 11
ENTROPIE D’UNE SOURCE
Exemple 1 : Cas d’une source binaire (alphabet = 0 ou 1) avec :
(P(0)=p et P(1)=1-p), alors cette entropie sera:
Si maintenant, nous allons représenter graphiquement cette entropie en fonction de p, nous aurons:
H(M)
Comme nous l’avons énoncé plus haut, cette entropie est maximale quand la loi de probabilité est équiprobable, ici p=0.5 (P(0)=P(1)=0.5.
On remarque aussi que cette entropie est nulle pour p=0 et pour p=1 représentant respectivement une certitude que la source n’émet que des 0 ou que des 1 (pas d’incertitude donc pas d’information et l’entropie est donc nulle)

## Slide 12
ENTROPIE D’UNE SOURCE
Exemple 2 : Cas d’une source de k symboles {m1, m2,........, mK} équiprobables
{P(m1) = P(m2) = ,........, = P(mK) =1/K}, alors cette entropie sera:
Evidemment, cette entropie est maximale pour cette source compte tenu que la loi de probabilité qui la régie est équiprobable.
Dans le cas d’une loi quelconque régissant une source de K éléments nous avons:

## Slide 13
REDONDANCE D’UNE SOURCE
Comme nous venons de le voir pour une source M de longueur K, l’entropie où quantité d’information moyenne délivrée par cette source est notée H(M).
Elle est maximale pour une loi de probabilité équiprobable :
On définit la redondance de la source comme étant l'écart ou la différence entre la valeur maximale possible (lorsque tous les symboles sont équiprobables) de son entropie et son entropie réelle.
Une source dont l’entropie est faible est plus redondante. Autrement dit, il y’a moins d’incertitude et donc moins d’information délivrée par la source et par conséquence trop de redondance.

## Slide 14
ENTROPIE MUTUELLE
Supposons maintenant que nous avons deux sources d’informations X et Y. Chacune possède alors une entropie que l’on définit par H(X) et H(Y). On définit :
I(X) et I(Y) : Information propre de X et de Y respectivement
H(X,Y) : Information conjointe ou entropie mutuelle
H(X/Y) : Informations partielle ou conditionnel de X sachant Y. Elle représente l’ambigüité ou l’incertitude qui reste sur X pour Y connu.
H(Y/X) : Informations partielle ou conditionnel de Y sachant X. Elle représente l’ambigüité ou l’incertitude qui reste sur Y pour X connu.
I(X,Y) : Information mutuelle ou quantité d’information de X réellement apportée par Y
I(X/Y) et I(Y/X) : Informations conditionnelles

## Slide 15
ENTROPIE MUTUELLE
si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes, on a :
H(X,Y) = H(X) + H(Y
H(X/Y) = H(X)
H(Y/X) = H(Y)
I(X,Y) = I(X)-I(X/Y)=0
Sinon, une certaine dépendance entre X et Y :
H(X,Y) < H(X) + H(Y) < 2 H(X,Y)
H(X,Y) = H(X) + H(Y/X)
H(X,Y) = H(Y) + H(X/Y)
I(X,Y) = H(X) – H(X/Y) = H(Y) – H(Y/X) = H(X) + H(Y) – H(X,Y) > 0
I(X,Y) = I(X) – I(X/Y) > 0

## Slide 16
ENTROPIE MUTUELLE
Pour mieux comprendre ces définitions et cette figure prenons le cas d’un système de transmission sous sa forme la plus simple
source
canal
Récepteur
X={x1, x2, …, xK}
Y={y1, y2, …, yK}
Si X et Y son complètement indépendantes alors la quantité d’information de X réellement apportée par Y de X ou I(X,Y) = 0
Dans le cas plus réaliste cette quantité d’information dite mutuelle est égale à H(X)–H(X/Y).
Donc H(X/Y) est l’incertitude ou erreurs dus aux imperfections du canal.

## Slide 17
ENTROPIE MUTUELLE

## Slide 18
ENTROPIE MUTUELLE

## Slide 19
ENTROPIE MUTUELLE

## Slide 20
DEBIT D’UNE SOURCE
Le débit d'information d'une source X dépend bien sur de la quantité d’information délivrée par cette source H(X) (l’entropie) et la durée moyenne d’un symbole de cette source que l’on notera .
En effet, si un symbole dure en moyenne  secondes alors le nombre moyen Nmoyen de symboles délivré par cette source en une seconde (une sorte de fréquence) est:
Maintenant, comme chaque symbole contient en moyenne un information représentée par l’entropie de la source H(X) alors, on déduit le débit d’information comme étant:

## Slide 21
Comme nous l’avons déjà énoncé plus haut chaque symbole de l’alphabet délivré par une source peut être codé en vue de le transmettre ou de le stocker.
Ce codage peut être de longueur fixe, où chaque symbole se voit attribuer un mot de code de même taille, comme par exemple le codage ASCII pour les caractère alphanumérique utilisé entre autres avec les imprimantes et les transmissions séries asynchrones ou encore le codage des niveaux de gris des pixels d’une image numérique.
Mais on peut aussi opter pour un codage de longueur variable où chaque symbole prendra un code dont la longueur va dépendre de la quantité d’information qu’il contient (un symbole moins probable, contient plus d’information donc il sera codé avec une longueur plus grande…etc).
THEOREME DE SHANNON

## Slide 22
THEOREME DE SHANNON
Le théorème fondamental de Shannon dit que quel que soit le code utilisé pour représenter les symboles d’une source M la longueur moyenne Nmoyen des symboles de cette source est toujours supérieure ou égale à l’entropie de la source.
L'entropie de la source représente donc une limite inférieure du nombre de bits nécessaires pour coder les symboles de cette source.
Dans les codages entropiques, l’idée est de réaliser un code dont la longueur moyenne est la proche possible de H(M). L’exemple typique d’un tel codeur est celui de Huffman.

## Slide 23
PROPRIETES DES CODES SOURCES
Code régulier
Un code est dit régulier ou non-singulier si tous les mots de code sont distincts.
Code déchiffrable
Un code régulier est déchiffrable ou à décodage unique (ou tout simplement décodable) si pour deux données différentes nous aurons deux codes différents. Autrement dit, toute séquence codée est décodable par une unique séquence de symbole de source.
Pour les codes de longueur variable, cette propriété est satisfaite pour les codes dits sans préfixes, obtenus en évitant qu'un mot du code ne soit identique au début d'un autre.
Code prefixe
Un code est dit préfixe (ou sans préfixe), il s’agit surtout de code à longueur variable, si aucun mot de code n’est le début d’un autre mot de code.
Un code de Prefixe est un code déchiffrable (ou décodable),
Par exemple, l’ensemble {0, 100, 101, 111, 1100, 1101} est un code préfixe.

## Slide 24
PROPRIETES DES CODES SOURCES
Code instantané
On dit d'un code qu'il est à décodage instantané s'il est possible de décoder les mots de code dès lors que tous les symboles qui en font partie ont été reçus. Un code Instantané est un code sans préfixe (ou code Préfixe).
Code avec Séparateur
On consacre un symbole de l’alphabet de destination comme séparateur de mot de code.

## Slide 25
PROPRIETES DES CODES SOURCES
Exemples
On code les trois caractères a, b et c respectivement par 0, 01 et 10. S’agit il d’un code déchiffrable?
On remarque bien que si nous aurons la séquence de code suivante : 010, nous aurons une ambiguïté pour son décodage, En effet, il peut s’agir de ac comme il peut s’agir de ba,
Par contre si ces trois lettres sont codées respectivement par 0, 10 et 11 nous aurons un code Préfixe qui par définition il est déchiffrable,
Alors que si ces trois lettres sont codées respectivement par 0, 01 et 11 le code est déchiffrable mais il n’est pas Préfixe,
Un code Préfixe est une condition suffisante mais pas nécessaire pour que ce code soit déchiffrable.
Tout code déchiffrable de longueur fixe est Préfixe.

## Slide 26
PROPRIETES DES CODES SOURCES
Exemples
Que peut on dire des codes suivantes?
C1={0; 11; 101}
C2={00; 01; 001}
C3={0; 01; 10}
C4={000; 001; 01; 1}
C5={000100; 100101; 010101; 111000}
C6={0; 01; 11}.
C7={0; 10; 110; 1110}.
C8={0; 10; 110; 1111}.
C9={0; 01; 011; 0111}.
C10={0,10,101,0101}.
C11={0,10,110,111}.

## Slide 27
PROPRIETES DES CODES SOURCES
Condition nécessaire et suffisante de déchiffrabilité
L'extension d'ordre n d'un code est le code formé par les séquences de n mots du code initial.
Extension d’un code
Pour qu'un code soit déchiffrable il faut et il suffit que toutes ses extensions soient régulières.
Codes et arbres
À un code (binaire) Préfixe nous pouvons toujours associer un arbre binaire, où tous les mots de code se situent sur les feuilles de l’arbre.
Exemple le code suivant: C1={0, 11, 101, 100}: C’est un code binaire Préfixe déchiffrable. Dès lors nous pouvons lui associer un arbre binaire,
0
1
10
100
101

## Slide 28
INEGALITE DE KRAFT
L’inégalité de Kraft est la plus importante propriété des codes déchiffrables et plus précisément les codes Préfixes :
Théorème : Pour qu’un code Préfixe (code instantané ou encore code déchiffrable), correspondant à la source d’alphabets M={m1, m2, ,…, mK} existe il faut et il suffit que ses longueurs de mots, notées lk où k={1, 2,…, K}, vérifient l’inéquation suivante:
Cette même condition a été aussi établie par McMillan pour les codes uniquement déchiffrables, A cette effet, on l’appelle souvent l’inégalité de Kraft-McMillan.
Code complet
Un code est dit complet s’il vérifie l’égalité :

## Slide 29
INEGALITE DE KRAFT
Exemples:
A partir de l’inégalité de Kraft, que pouvez vous dire à propos des codes suivants:
C1 = {00, 01, 10, 11}.
C2 = {0, 100, 110, 111}.
C3 = {0, 10, 110, 11}.

## Slide 30
Cet algorithme, proposé par David Huffman en 1952, est un codeur entropique de type statistique.
C’est un code optimal: Un code optimal est un code préfixe de longueur moyenne minimale.
Dans ce cas la compression est d'autant plus importante que la longueur moyenne des mots de code est faible.
Le principe ressemble au code morse.
En effet, l’idée adoptée dans ce codeur, comme pour tous les codeurs statistiques, est d’affecter :
une longueur faible pour les symboles fréquents (probables),
un code plus long pour les symboles improbables ou rares.
CODAGE DE HUFFMAN

## Slide 31
a
b
c
d
e
f
g
0.40
0.18
0.10
0.10
0.07
0.06
0.05
h
0.04
EXEMPLE D’UN CODAGE DE HUFFMAN
CLASSEMENT DES PROBABILITES D ’APPARITION PAR ORDRE DECROISSANT

## Slide 32
a
b
c
d
e
f
g
0.40
0.18
0.10
0.10
0.07
0.06
0.05
h
0.04
0.09
Regroupement des deux lettres
de plus faible probabilité
la probabilité du regroupement
est la somme des deux probabilités
Première étape

## Slide 33
a
b
c
d
e
f
g
0.40
0.18
0.10
0.10
0.07
0.06
0.05
h
0.04
0.09
0.13
Regroupement des deux lettres
ou groupements de lettres
de plus faible probabilité
Deuxième étape

## Slide 34
a
b
c
d
e
f
g
0.40
0.18
0.10
0.10
0.07
0.06
0.05
h
0.04
0.19
0.09
0.13
Troisième étape

## Slide 35
a
b
c
d
e
f
g
0.40
0.18
0.10
0.10
0.07
0.06
0.05
h
0.04
0.23
Quatrième étape
0.19
0.09
0.13

## Slide 36
a
b
c
d
e
f
g
0.40
0.18
0.10
0.10
0.07
0.06
0.05
h
0.04
0.37
Cinquième étape
0.19
0.09
0.13
0.23

## Slide 37
a
b
c
d
e
f
g
0.40
0.18
0.10
0.10
0.07
0.06
0.05
h
0.04
0.60
Sixième étape
0.37
0.19
0.09
0.13
0.23

## Slide 38
a
b
c
d
e
f
g
0.40
0.18
0.10
0.10
0.07
0.06
0.05
h
0.04
0.60
0.37
0.19
0.09
0.13
0.23
Dernière étape
1
racine

## Slide 39
a
b
c
d
e
f
g
h
racine
0
CODE
DE LA
BRANCHE
1

## Slide 40
a
b
c
d
e
f
g
h
(bdgh)
racine
00
01
A chaque embranchement on complète
le code par un bit marquant chacune
des deux branches qui en sont issues
0
CODE
DE LA
BRANCHE
SUIVANTE
1

## Slide 41
a
b
c
d
e
f
g
h
racine
c
000
001
00
01
0
1

## Slide 42
a
b
c
d
e
f
g
h
racine
011
010
000
001
00
01
0
1

## Slide 43
a
b
c
d
e
f
g
h
racine
0001
011
010
000
001
00
01
0
1
0000

## Slide 44
a
b
c
d
e
f
g
h
racine
0001
011
010
000
001
00
01
0
1
0000

## Slide 45
a
b
c
d
e
f
g
h
racine
0001
011
010
000
001
00
01
0
1
0000
0100
0101

## Slide 46
a
b
c
d
e
f
g
h
racine
0001
011
010
000
001
00
01
0
1
0000
0100
0101
00010
00011

## Slide 47
SYMBOLE | CODAGE HUFFMAN
a | 1
b | 001
c | 011
d | 0000
e | 0100
f | 0101
g | 00010
h | 00011
Le résultats du codage de Huffman pour l’exemple précédent est donné sur le tableau suivant
Pour cette exemple, la longueur moyenne du code obtenu peut être calculé ainsi :
A lors que son entropie est donnée par:
CODAGE DE HUFFMAN

## Slide 48
CODAGE DE SHANNON-FANO
Il s'agit d'un codage entropique pour la compression sans pertes de données, élaboré par Robert Fano à partir d'une idée de Claude Shannon, produisant un code très proche de celui de Huffman de type statistique à longueur variable (VLC=Variable Length Coding), bien qu’il n’est pas toujours optimal, comme c’est le cas pour le code de Huffman.

## Slide 49
CODAGE DE SHANNON-FANO
Principe de l’algorithme Shannon-Fano:
Classement dans un tableau, des probabilités d’apparition ou occurrences des symboles de la séquence par ordre décroissants,
Séparer les symboles en deux sous-groupes de sorte que le total des nombres d'occurences soient sensiblement égaux dans les deux sous-groupes
Le tableau est coupé en deux groupes de symboles S0 et S1 dont la somme des probabilités de chaque groupe avoisine 0.5
Le groupe S0 est codé par un "0" et S1 par un "1 »,
Recommencer pour chacun des sous-groupes, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus qu'un seul élément.

## Slide 50
a
b
c
d
e
f
g
0.40
0.18
0.10
0.10
0.07
0.06
0.05
h
0.04
EXEMPLE D’UN CODAGE SHANNON-FANO
CLASSEMENT DES PROBABILITES D ’APPARITION PAR ORDRE DECROISSANT

## Slide 51
a
b
c
d
e
f
g
0.40
0.18
0.10
0.10
0.07
0.06
0.05
h
0.04
a
b
0
f
1

## Slide 52
a
b
c
d
e
f
g
0.40
0.18
0.10
0.10
0.07
0.06
0.05
h
0.04
0
1
0
1
0
1

## Slide 53
a
b
c
d
e
f
g
0.40
0.18
0.10
0.10
0.07
0.06
0.05
h
0.04
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

## Slide 54
a
b
c
d
e
f
g
0.40
0.18
0.10
0.10
0.07
0.06
0.05
h
0.04
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

## Slide 55
CODAGE DE SHANNON-FANO
SYMBOLE | CODAGE SHANNON-FANO
a | 00
b | 01
c | 100
d | 101
e | 1100
f | 1101
g | 1110
h | 1111
Le résultats du codage de Shannon-Fano pour l’exemple précédent est donné sur le tableau suivant
Pour cette exemple, la longueur moyenne du code obtenu peut être calculé ainsi :
A lors que son entropie est donnée par:

## Slide 56
SYMBOLE | CODAGE SHANNON-FANO | CODAGE HUFFMAN
a | 00 | 1
b | 01 | 001
c | 100 | 011
d | 101 | 0000
e | 1100 | 0100
f | 1101 | 0101
g | 1110 | 00010
h | 1111 | 00011
HUFFMAN vs SHANNON-FANO
Nous allons prendre en considération l’exemple précédent, pour comparer les résultats des deux codeurs entropiques.
En ce qui concerne la longueur moyenne de chacun des deux codes obtenus pour le même exemple :
Que nous pouvons les comparer à l’entropie de cet alphabet

## Slide 57
CODAGE ARITHMETIQUE
Il s’agit aussi d’un un codage statistique, entropique, à longueur variable qui est utilisé dans la compression sans perte, comme les deux précédents codages.
Il est plus efficace que le codage de Huffman (sauf dans le cas particulier où tous les poids des feuilles/nœuds/racines de l’arbre de Huffman sont des puissances de 2).
Malgré un meilleure efficacité, le codage arithmétique, il a été très peu utilisé dans la pratique à cause peut être de sa relative complexité.
Cette meilleure efficacité du codage arithmétique par rapport au codage de Huffamn est due essentiellement qu’il peut coder un caractère sur une fraction de bit alors que Huffman code toujours sur un nombre entier de bits.
Prenons l’exemple d’un symbole qui se répète 9 fois sur 10, Huffman va le coder vraisemblablement sur 1 bit alors que le codage arithmétique le codera 0.15 bit

## Slide 58
CODAGE ARITHMETIQUE
Pour expliquer le principe de ce codage prenons un exemple simple. Nous souhaitons coder le nom de notre ville ‘’annaba’’.
Symbole | Probabilité | Intervalle
a | 1/2 | [0 , 1/2[
n | 1/3 | [1/2 , 5/6[
b | 1/6 | [5/6 , 1[
On commence par initialiser l'algorithme avec une borne inférieure valant 0 et une borne supérieure valant 1. Il ne reste plus qu'à appliquer la suite d'opérations comme indiqué ci-dessous:

## Slide 59
CODAGE ARITHMETIQUE
Symbole | Borne inférieure | Borne supérieure
 | 0.0 | 1.0
a | 0.0 | 1/2
n | 0.25 | 25/36
n | 5/6 | 1
a |  | 
b |  | 
a |  | 

## Slide 60
CODAGE ARITHMETIQUE

## Slide 61
CODAGE LEMPEL-ZIV

## Slide 62
CODAGE LEMPEL-ZIV

## Slide 63
CODAGE LEMPEL-ZIV

## Slide 64
CODAGE LEMPEL-ZIV

## Slide 65
CODAGE LEMPEL-ZIV

## Slide 66
CODAGE LEMPEL-ZIV

## Slide 67
CODAGE LEMPEL-ZIV

## Slide 68
CODAGE LEMPEL-ZIV